万深SC-S型稻谷穗形粒数考种仪

概述：

万深SC-S型稻谷穗形粒数考种仪由800万像素自动对焦拍摄箱体、智能化稻穗分枝数粒测长分析软件、穗枝放置与尺寸标定板等组成。是免培训的傻瓜式分析仪，专用于水稻快速测产与育种考种。

性能技术参数：

- 由LED照明的800万像素自动对焦拍摄箱体和穗枝放置板组成

- ★一键化自动分析获得谷穗的一级枝梗及对应一级枝梗下的二级枝梗的各枝梗长、对应各级穗粒数、着粒密度及各平均值等

- ★一键化按枝梗拓扑序列来定位的自动分析耗时<12秒

- ★鼠标点击确定对应枝梗上的秕谷粒后，自动算出各枝梗结实率及总结实率

- ★自动数粒误差<±2.0%，极少量添加、删除修正，可达100%正确。各级枝梗长的自动测量误差<±1.5mm，可鼠标编辑修正以接近100%正确

- 操作人性、简洁、智能，可查看和保存结果标记图，数据可导出至EXCEL表，并可分享至QQ和微信等通讯工具

供货清单：

- LED照明的800万像素自动对焦拍摄箱体	1台

- 软件锁和软件U盘				  各1个

- 穗枝放置与尺寸标定板				2块

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

选配电脑推荐（需另配，由投标的经销商在当地找供应商）：

台式机电脑（酷睿i5九代以上CPU /8G内存/128G以上硬盘/ 23”彩显，4个以上USB接口，64位的Windows 10完整专业版）