洁净工作台主要技术参数

型号：BBS-H800

1、技术参数

1.1 外部尺寸：800mm×808mm×1690mm；

1.2 内部尺寸：700mm ×500mm×600mm；

1.3 过滤器尺寸：720mm ×630mm×69mm

1.4 额定功率：750 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（单个负载不能超过500W）)；

1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.6 紫外灯功率：20W；

1.7 LED日光灯功率：8W；

1.8 噪音≤65dB(A)；

1.9 风机型号：YSK-14018004-YK01转速:1370 RPM，功率180W；

1.10 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.11 照明：≥300lx；

1.13 毛重：145KG；

1.14 木包装外尺寸：940mm ×1030mm×1350mm；

2、结构特点

2.1洁净台分类：水平层流、单面操作；

2.2过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

2.4工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

2.5可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器；

2.6箱体部分采用优质冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

2.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

※2.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

※2.9紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

※2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

※2.11 具有紫外灯、风机预约定时功能；

※2.12 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

※2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

※2.14具有医疗器械注册证，注册证编号：鲁械注准20182570135；