方案一：120位全自动顶空进样器  型号：HS-Auto60型       指导价格：25.8万元

HS-Auto120型全自动顶空进样以实现样品加热平衡、进样、自动启动色谱分析、清洗等过程全自动化，保证色谱分析精度，提高色谱分析效率！

仪器的特点和主要功能

1、全自动自动运行，无需人员值守；样品按时间递进方式进入15个加热位，保证每个样品加热时间一致

2、开机自检，故障报警和提示，样品盘自动定位并在屏幕上显示当前样品号、起始号

3、样品区、进样阀和样品传输管，三路均单独加热控温；并在屏幕上显示三路温度

4、设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析；

5、通过时间编程，自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能；

6、采用压力平衡进样技术顶空进样峰形窄、重复性好；

7、触摸屏显示，操作方便，可存储多种国标标准方法

8、样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染；

9、进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口。

主要技术参数

1、 样品区温度控制范围：室温—260℃ 以增量1℃任设，加热功率约400W；

2、阀进样系统温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设，加热功率约60W；

3、样品传送管线温度控制范围： 室温—220℃，以增量1℃任设，加热功率约40W；

4、温度控制精度：< ±0.1℃ ；

★5、顶空瓶工位：120位；

★6、加热位：15位

7、顶空瓶规格：10ml、20ml（标配）任选 ；

8、 重复性：RSD ≤1%（200ppm水中乙醇，N=5）；

9、进样量控制模式：进样时间和加压压力控制进样量；

10、进样加压范围：0～0.4Mpa（连续可调）；

11、反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调）；

12、配置：主机一台，钳口顶空瓶100套，压盖钳1把，开盖钳1把，安捷伦专用通讯线1根，安捷伦进样口专用支架1个，电源线、合格证保修卡说明书等1套。

★售后服务要求：提供厂家针对本项目的1年质保承诺原件，保证产品质量和良好的售后服务

典型应用：

APL奥普乐全自动顶空进样器和赛默飞GC-MS

APL奥普乐自动顶空进样器和安捷伦GC-MS

APL奥普乐全自动顶空进样器和美国安捷伦GC

APL奥普乐全自动顶空进样器和美国安捷伦GC

APL奥普乐全自动顶空进样器和美国安捷伦GC

APL奥普乐自动顶空进样器和日本岛津GC

APL奥普乐自动顶空进样器和日本岛津GC

APL奥普乐全自动顶空进样器和福立GC

APL奥普乐全自动顶空进样器和福立GC

典型应用五：

APL奥普乐全自动顶空进样器和磐诺GC

APL奥普乐自动顶空进样器和天美GC