青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGK-W5 真空箱VOCs采样器

产品概述

RGK-W5型废气挥发性有机物采样器利用高负压原理用气袋法或全玻璃针管采集固定污染废气、厂界及环境空气中有毒有害气体，尤其适用于用聚氟乙烯(PVF)等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的固定污染源废气中非甲烷总烃和挥发性卤代烃等VOCS有害气体.

执行标准

HJ/T397-2007固定污染源废气监测技术规范

HJ732-2014固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法

HJ38-2017固定污染源废气总烃和非甲烷总烃的测定气相色谱法

HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法

HJ1006-2018固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-气相色谱法

功能特点

适用于大型烟道内高负压工况。

采用负压式采样，气体不经过采样泵，采样全过程不受采样设备干扰。

采样杆与伴热管一体式设计，使用灵活，伴热管长度可根据客户要求定制。

真空采样箱主机与全程伴热采样管快速式接头一体式结构设计，避免连接处过多对采集污染物的吸附与污染。

采样器废气排气口配有可更换拆卸式吸收器，避免废气对环境的二次污染，保护现场采样人员的安全。

可视化负压表，显示承受负压情况，可快速检查采样器管路的气密性。

内置可更换大容量进口锂电池组供电，可供加热烟杆使用，无需单独给采样枪进行供电，且供电时间长，使用方便。

加热烟杆采用36V以下安全电压，安全可靠。

采用工业用密封箱，坚固耐用、防潮防水，为设备提供充分保护。

技术指标

| 加热温度 | (50~125)℃可以设定，默认120℃ |
| --- | --- |
| 加热功耗 | ≤180W |
| 仪器噪声 | ≤55dB |
| 加热时间 | <10分钟 |
| 主机重量 | ≤8.0Kg |
| 气袋容量 | 6L |
| 电池工作时间 | ≥3h |
| 取样管长度 | 1.0m(可定制) |
| 电池寿命充放电次数 | >1000次 |
| 伴热管长度 | 2.0m(可定制) |
| 工作电源 | DC33.6V/AC220V |
| 采样管耐热 | ≤150℃ |
| 抗负载能力 | ≤35KPa |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！