LA-S型多功能叶面积分析仪系统

1、用途：用于植物叶面积分析、病斑面积分析、虫损叶面积分析、叶片叶色分析、作物冠层分析等

2、系统组成：扫描和拍照成像装置、分析软件和电脑（电脑另配）。

3、主要性能指标：

配光学分辨率4800×4800 dpi的A4彩色扫描仪、自动对焦的大景深800万像素拍摄仪、5V移动电源可调光辅助背光源板可野外背光照明3小时（最大测量面积380*265mm）。最大测量面积为A4幅面，有自动标定和自动图像校正特性。可对拍照野外活体叶面积进行一键测量。可同时分析多片叶叶面积、周长，最大叶长、最大叶宽，矩形度，凹凸比，球状性，形状系数，虫洞数量，病斑面积、虫损和虫洞叶面积（含分析2/3以上叶片被严重虫损的虫损叶面积）、分析叶片叶色（具有按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版的比色特性）、测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”，以及分析作物冠层覆盖率。叶面积等参数可大批量全自动分析，并标记叶片边缘以便核对正确性。可分析小至1mm^2的叶片，分析误差＜0.5%、测量中的分析时间＜2秒，自动独立标记的各叶片图可保存，分析结果可输出至Excel表。可交互进行植物相关的各种尺寸、角度测量。

仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。

选配：笔记本电脑（酷睿i5九代以上CPU/ 8G内存/256G硬盘以上/无线网卡）。