SC-M型籽粒外观品质分类识别检测仪系统

1、货物名称：SC-M型籽粒外观品质分类识别检测仪系统

2、主要用途：根据正常籽粒与各类非常籽粒颜色、纹理、形状上的差异来识别分析，实现自动分类​检测，算出其数量比和面积比等参数。可用于各类籽粒品质控制检测，如：瓜子仁霉变、小麦霉变等在霉变后颜色差异明显的籽粒自动分类检测分析。

3、主要性能指标：

配光学分辨率2400×4800的彩色扫描仪来成像（如：紫光M1彩色扫描仪）。可自动测量的籽粒大小范围0.5-200mm（最厚15 mm）。具有图像调整、观察特性。

1）．自动颜色分类检测速度、精度：能分析获得籽粒总数量和籽粒的Lab颜色值，具有按英国皇家园林协会RHS2015比色卡的自动比色特性，根据正常籽粒与各类非常籽粒颜色、纹理、形状上的差异来自动识别与分类分析，分析检测速度50～10000粒/分钟，粒数分析误差≤±1%。具有对籽粒颜色、形状的自学习与分类特性，实现其外观图像的自动分类分析（自动学习分类数最多可达10个类别）。

2）．自动测出各籽粒的粒形参数：长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等，以及其平均值、方差。

3）．辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工分类计数调整，以确保100%正确。

4）．分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，以及按宽度、长度、面积等输出的分析结果图。

5）．分析过程为电脑控制，高效、准确、简便易用，真正一键式操作，鼠标一点，结果即现。

# 4. 供货配置表：

| SC-M型籽粒外观品质分类识别检测仪 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 籽粒外观品质分类识别检测仪及电子版《简明手册》 | 1个 | 软件U盘，3年免费升级 |
| 软件锁 | 1个 | 1年保换、2年保修 |
| 籽粒外观品质分类识别检测仪质量三包卡 | 1张 | 光盘电子文档中 |
| 紫光M1彩色扫描仪 | 1台 | 清华紫光公司全国联保1年 |
| A3幅面超薄背光灯板 | 1套 |  |
| 透明成像盘 | 2个 |  |

5.选配电脑推荐（需另配，由投标的经销商在当地找供应商）

台式机电脑（酷睿i5九代以上CPU /8G内存/含支持CUDA的GPU（如：GTX1060）/256G以上硬盘/ 23”彩显，4个以上USB接口，64位的Windows 10完整专业版）