CNY-1618C新型农药残留速测仪

产品概述

CNY-1618C型新型农药残留速测仪，根据国家标准《GB5009.199-2003》和农业部《NY/T448-2001》标准的技术要求设计。可对蔬菜水果、水、粮食、新鲜茶叶中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留进行快速的检测。仪器采用安卓操作系统，具有农业物联网追溯、农产品安全检测，实现检测数据实时传送云平台，数据溯源等功能。适合农产品安全检测部门、智慧菜场、市场监管等部门使用。

检测项目：蔬菜、水果、粮食、中机磷类和氨基甲酸酯类。

产品特点

1、用于快速检测食用农产品有机磷及氨基甲酸酯类农药残留检测。

2、10.1寸液晶触摸屏，1024*600高清显示，操作面具备IP65防尘防水，亮度400cd/㎡，带手写输入功能，能保存手写签名功能，简洁化操作界面，全面提升操作便捷性。

3、安卓操作系统，7.0版本，4核，主频1.8GHz，内存2G,储存容量16G，大容量保存数据功能。

4、带大容量数据保存功能，内置 SD卡扩展功能，检测数据可导出EXCEL格式到U盘。

5、16通道高速检测，正常操作情况下，每小时可检测180批次样品。

6、带有被检样品名和被检单位数据库，实现智慧简拼搜索功能。

7、智能判断检测通道是否放有样品，检测结果自动判断是否合格，报告自动打印。

8、带无线WiFi上网和RJ45网口，扩展3G、4G、5G通讯上网功能，以及GPS/AGPS定位。

9、互联网工作环境，不用另配电脑即可检测数据和农产品信息实时上传云平台，实现农产品检测和数据溯源一体。

10、仪器自带故障自诊断功能和内置视频学习功能，方便实现故障诊断和仪器操作学习。

技术指标

- 彩色液晶触摸大屏尺寸：10.1寸

- 吸光值显示范围：0.000-4.000A

- 透光值显示范围：0.00-100.00%T

- 透光值分辨率：0.01%T

- 吸光值分辨率：0.001A

6、透射比准确度：±1.5%(T)

7、透射比重复性：≤0.2% (T)

8、光电流漂移：≤0.2%（3分钟）

9、测量准确度：5%

10、检测通道：16个

13、USB接口： 2个

14、通讯接口： wifi、RJ45、选配3G/4G/5G

15、工作电源：220V±10%

上海瑞鑫科技仪器有限公司

电话：021-56089211  56612180

传真：021-56085718

http://www.ruixin.net.cn

E-mail:rx2007@188.com