EF-1型大气汞富解吸器

一、EF-1型汞富集解吸器产品说明

EF-型汞富解吸器、简称：汞富集解吸器，是我公司新推出的一款，通过金膜富集，对汞的采样，再高温解吸，方便用户直接对大气汞的采样和检测，也可以对其它微量汞的检测。提高汞的检测下限。

可方便地与各种型号的测汞仪（如ETCG-、ETCG-2A、F-732、590、CH7601型测汞仪等）联用，进行大气、水质、食品等环境样品中超微量汞的测量；仪器采用金膜捕汞、定时富集、解吸样品中的汞，并瞬时进入测汞仪而大大提高了一起的测汞灵敏度。

仪器适用于大气环境监测，卫生监督，科学研究，探矿、化工等超微量汞的测定。

二、EF-1型汞富集解吸器技术参数说明

1.捕汞管最大捕汞容量：M=1ug

2.最低测定限：0.3ug

3.敏度倍率：≥4（与ETCG-1、ETCG-2A、等测汞仪配套，10ml测定液）

4.完全解吸时间：60±5秒（根据实验要求，自己选定）

5.时控范围：富集时间：1分——9999分

三、汞富解吸器的工作原理

汞解吸器是：利用金—汞齐化原理的汞富解和定时升温释放仪器，在常温下；样品中的汞以蒸汽状态通过捕汞管，与金模生成金——汞齐而被完全捕集，在500℃以上高温下加热完全释放出来，瞬时进入测汞仪进行检测汞的浓度

四、汞富解吸器的配置

- 主机一台

- 金膜富集管一只（用户另外购买800元/支）

- 说明书和合格证各一份