LA-S型根系分析仪系统（大面积拍照款）

1、用途：用于对洗净后的1mm直径以上根系进行快速拍照和多参数、批量化的自动分析。其成像速度要比扫描款的快20倍。

2、系统组成：配4000万像素自动对焦的安卓拍照手机（有WIFI或手机热点就可用）、手机拍照支架、实验室用900*600mm成像灯板和对应的透明压根板、分析软件和电脑（电脑需另配）。

3、 主要性能指标：

配4000万像素自动对焦的安卓拍照手机，有效成像分析幅面达850*550mm，有自动标定和自动图像校正特性。特别适合快速自动分析测量1mm直径以上根系：1)根总长；2)根平均直径；3)根总面积；4)根总体积；5)根尖计数；6)分叉计数；7)交叠计数；8)根直径等级分布参数；9)根尖段长分布，10）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数；11）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。12）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。13）具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。14）能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。15）大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。16）能做根系生物量分布的大批量自动化估算。17）能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、玄高等参数。能自动测量各种粒的芒长。18）能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。19）各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。

仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。

推荐选配：品牌电脑（酷睿i5九代以上CPU / 8G内存/ 21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）。