# APL-TOC-30型智能土壤有机质消解仪        品牌：APL奥普乐  指导价格：1.66万

商品简介：智能土壤有机质消解仪又名土壤有机碳恒温加热器，采用国际先进技术，具有消解快速、高效、节能、方便等优点。本产品适用于国标《HJ 615-2011 土壤有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》，适用于各行业中土壤中有机碳的测定。

主要特点：

1、采用等静压高纯石墨加热均匀，耐腐蚀；

2、 高效：采用先进的一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失，消除了同一样品不同部位的温度差，消解快速、彻底；

3、 采用PID控温方式，控温精度高，可达±0.1℃，可调节加热速率，可控制加热保持时间，升温速率稳定，高低温报警，自动停止加热；

4、优越的导热性：合理的加热方式配套导热性能优越的加热体，能保证各个消解孔间的温度均匀性，样品间温差小于±1.0℃（常温～250℃），同时消解多个样品时，能保证各个样品的相同的反应温度和条件，进行批处理。

技术参数 :

1、 电源：A.C 220V±10% 50Hz ，输入功率：1600W

2、温度设定范围：室温～350℃

3、控温精度：±0.1℃

4、孔间温差：小于±1.0℃

5、加热孔及尺寸：30位*直径30mm*深度55mm

6、控制系统：分体式控制，液晶数字显示屏

7、控温方式：PID控温系统。

8、配置清单：30位智能土壤有机碳消解仪主机1台，100ml土壤有机碳专用玻璃消化管30个。控制器1套，电源线和信号线1套。

# APL-TOC-60型智能土壤有机质消解仪        品牌：APL奥普乐  指导价格：3.28万

商品简介：智能土壤有机质消解仪又名土壤有机碳恒温加热器，采用国际先进技术，具有消解快速、高效、节能、方便等优点。本产品适用于国标《HJ 615-2011 土壤有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》，适用于各行业中土壤中有机碳的测定。

主要特点：

1、采用等静压高纯石墨加热均匀，耐腐蚀；

2、 高效：采用先进的一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失，消除了同一样品不同部位的温度差，消解快速、彻底；

3、 采用PID控温方式，控温精度高，可达±0.1℃，可调节加热速率，可控制加热保持时间，升温速率稳定，高低温报警，自动停止加热；

4、优越的导热性：合理的加热方式配套导热性能优越的加热体，能保证各个消解孔间的温度均匀性，样品间温差小于±1.0℃（常温～250℃），同时消解多个样品时，能保证各个样品的相同的反应温度和条件，进行批处理。

技术参数 :

1、 电源：A.C 220V±10% 50Hz ，输入功率：3200W

2、温度设定范围：室温～350℃

3、控温精度：±0.1℃

4、孔间温差：小于±1.0℃

5、加热孔及尺寸：60位*直径30mm*深度55mm

6、控制系统：分体式控制，液晶数字显示屏

7、控温方式：PID控温系统。

8、配置清单：30位智能土壤有机碳消解仪主机1台，50ml土壤有机碳专用玻璃消化管60个。控制器1套，电源线和信号线1套。

APL奥普乐制造：

微波消解仪、石墨消解仪

顶空进样器、热解析仪

吹扫捕集、快速溶剂萃取仪