HiCC-B1型全自动菌落计数仪系统（国产）

- 用途：用于全自动菌落计数等、也可用于显微图像中的颗粒物自动计数分析

- 主要性能参数指标：

- ★成像装置

- 自动对焦的大景深800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄仪，具有微距拍摄特性

- 全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰

- 可任意调光的柔性无影光的上光源、下光源，5W大功率的275nm+395nm双波长紫外光照明（用于腔体消毒、紫外诱变），以构成清晰的悬浮暗视野菌落成像效果

- 均匀无影光的下光源照明，以突显出菌落形态，实现傻瓜式智能识别计数

- 上光源、下光源、上下双光源、紫外光源，可自由组合和任意独立切换，获得最佳菌落成像

- 适应培养皿：50～130mm（倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片）

- 菌落计数分析

- 自动分割链状或团状粘连的各类菌落，符合菌落总数计数国标要求

- 一键拍照自动计数精度≥96.5%，极少修正后可达100%正确。分析速度：50～300个菌落/s。对显色培养基培养出来的大肠杆菌群也能有效自动计数

- 自动剔除杂质，触屏缩放图像和点击修正等前卫操作，有效支持复杂微生物统计

- 可存上万张图片及其对应的数据，并无线上网来远程发送图片、结果数据

- 仪器配置：

- 品牌电脑（酷睿i5 CPU/8G内存/256G固态硬盘/19.5”彩显/无线网卡）1台

- 自动对焦大景深800万像素彩色拍摄主机（悬浮暗视野/背光可切换）1台

- 光盘和软件锁各1个、暗视野成像黑片1个

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离