2.  经济型紫外臭氧检测仪 发生器臭氧测定仪   高精度紫外臭氧浓度检测仪型号：HAD-UV04

相关产品：

1：紫外臭氧检测仪：0.01-100mg/L;  0.01-200mg/L  （标配量程二选一）

2：高精度紫外臭氧浓度检测仪：0.01-20ppm

仪器 特点：

1、 宽量程：0.01-100mg/L; 0.01-200mg/L：0.01-20ppm（高精度）

，高精度紫外臭氧浓度检测仪技 术 参 数：

量程范围：0～200mg/L(0～40mg/L，0～100mg/L可选，固定量程)，0.01-20ppm（高精度）

显示分辨率：0.01mg/L; 量程根据用户订做

彩色大屏幕显示浓度和触摸操作，有数据存储和查询功能。显示温度和湿度

准确率：3%;

输入气体压力：0.1MPa;

输入气体流量：1-5L/min(接旁路1L/min);

电源：AC 220V  50Hz;

尺寸：320mm(长)×230mm(宽)×170mm(高);

气体输入口、输出口管内径4mm，外径6mm;

做为内嵌入式仪表开孔尺寸：152mm×76mm.

3.优惠供应 麦氏细菌浊度仪  麦氏比浊仪  细菌比浊计   便携式浊度计 型号：HAD-B12

1.用途概述:Summary  of  functions

HAD-B12型麦氏细菌浊度仪是一种通过检测悬浮液中的微生物散射光来反映微生物数量的仪器。它主要应用于药敏评价、微生物发酵和微生物检测领域的细菌浊度检测。

2.技术指标:Specifications

型号Model      HAD-B12 型细菌浊度计

示值Minimum readout（MCF） 0.001 MCF

测量范围Measuring range（MCF） 0～6 MCF（麦氏浊度单位）

量程: （0-1；1-6 ） MCF

线性误差（准确度）Basic error F.S ≤2.0％F.S

重复性Repeatability ≤1.0%

特点 Characteristics 便携式，内置锂电池、经济型、稳定性好

外型尺寸External dimension 172×100×48 mm

试样管尺寸要求 试管规格：直径16 mm、高度50～100mm

(其他尺寸试管可定制)

样品量 不少于3mL

3.仪器特点：Product Characteristic

◇ 微电脑数据处理，校准数据保存功能，触摸式键盘。

◇ 采用LCD背光液晶显示浊度, 日期时间显示功能, 具有打印功能（需配接微型打印机需另购、并订货时说明）

◇ 定位结构及高精度的光路系统，有效测量值的正确性及重复性。仪器能长时间稳定工作。

◇ 精确的量程自动切换装置，及其可靠的线性补偿系统，使得测量数据更准确、稳定性更好。

◇ 增加了色度补偿系统，有效的避免试样顏色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。

◇ 采用集成电路和光电检测元件，有整机稳定性。

◇ 高效稳定长寿命光源系统，测量可达10万小时，免维护使用，无更换之忧虑。

◇ 配套大容量充电锂电池，方便移动测量使用。

5.硫磺中有机物测定仪   工业硫磺有机物分析仪  型号：HAD-2449

适用标准：GB/T2455、GB/T2449.1-2014

工作单元：石英双管  双电炉  氧化铝合金炉体

工作温度：400～500℃±25℃    800～900℃±25℃

加热方式：陶瓷纤维炉加热

加热功率：1.2+1.7≈3KW

移动方式：电机牵引，自由移动  移动速度可调，燃烧充分  位移传感器定位精准

可编程程序升温温控器  多阶段自动升温与恒温  无需人工值守

方便灵活的炉膛滑动装置,充分燃烧

流量计调节,外接氧气源   氧气流量:200mL/min

带洗气装置,6组洗气瓶

耐高温石英管，磨口制造氧气无泄露，方便连接

铂石棉 碱石棉

配置：

名称 数量 名称 数量

主机 1台 U型管 6只

洗气瓶架 1套 洗气瓶 12套

铂石棉 5g 碱石棉 少许

石英煅烧管 2套 钩子 1把

硅胶管 2米 进气管线 1套

6.室内可吸入颗粒物采样器 可吸入颗粒物 颗粒物采样器 型号：HAD-13

一、结构特点：

1、 本仪器是一种小型固体撞击式采样器。空气微生物通过采样装置端盖上的18个小孔喷嘴，以产生高速运动，使气溶胶粒子撞击于塑料平皿中的采样介质表面。

2、 本仪器采用斜孔叶轮设计，在采样过程中，内部叶轮在高速气流的推动下能自动旋转，使采集的微生物均匀地分布于琼脂表面，不必附加电动的或发条启动的机械结构，使采样装置的体积及重量大大的减少。

1、 流量计量程为3-30升/分。通常使用20升/分。

2、 用蜡样杆菌芽胞制成的气溶胶。在标准的气雾室中测定 其捕获率在95%以上。

3、定时器：电子定时：最长时间为99分钟，误差精度不大于10秒。

4、 电源：交流220V±10%，50HZ。     直流：12V

5、 消耗功率 ≤ 45W。

6、 噪声 ≤ 68ａｂ。

7、 体积：290×220×200 mm3。

8、 重量：7Kg。

7.新货供应恶臭采样器 臭气采样器 三点比较式臭袋法 型号：HAD-12

适用范围

GB/T14675-1993 《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》

1.12L/min大流量采样、抽气负压可大-80kPa，采样速度快，负载能力强。

2.内置高效锂电池，一次充电可连续使用4小时以上；

3.宽温、大屏液晶显示，界面显示直观，操作简单；

4.采样方式灵活，定时采样、立即采样；

5.根据设定的采样时间，自动控制采样泵启、停，无需手动参与；

6．具有采样和清洗功能，功能切换由程序控制，无需手动切换管路

7、采样管路采用聚四氟乙烯材料，耐腐蚀，无污染。

8.鱼眼检测投影仪  鱼眼测定仪 薄膜鱼眼数量仪 型号：HADTFT

设备用途：测量分析树脂塑料薄膜鱼眼大小和数量

执行标准：GB6595-86、GB/T 11115 和 ASTM 3351-93 等

工作原理：鱼眼测定仪利用凸透镜放大成像原理，将薄膜鱼眼或缺陷点投射放大，并使用带孔标准板进行评估薄膜鱼眼的大小和数量。

2、仪器特点

2.1、三物镜光学结构设计，呈现图像清晰明亮且色彩逼真；

2.2、光源灯泡一用一备，随时切换，保证检测的连续性；

2.3、人性化设计，操作简单，稳定性高，可靠性好；

2.4、满足 GB6595-86、GB/T 11115 和 ASTM 3351-93 等鱼眼测量标准方法。

3.1、光学结构：三物镜放大投射光学结构

3.2、光源类型：卤钨灯

3.3、光源规格：24V/250W

3.4、光度通量：2000 流明

3.5、色散控制：带白光色散调整功能

3.6、分辨精度：0.05mm

3.7、工作台面：285mm*285mm 工作台

3.8、标准孔板：标准要求的 230mm*230mm*3mm 高透有机玻

璃板，带 0.8/0.4/0.2mm 比对口径，孔深 1mm，孔间距离 12mm

3.9、投影幕布：250mm×250mm 白纤投影幕布

3.10、电源要求：AC220V±22V/50Hz 常规实验室电源

3.11、仰角调节：≥30°

3.12、绝缘电阻：≥50MΩ

3.13、绝缘强度：承受 50Hz、1250V 交流电压 1min 无闪络击穿

3.14、投影距离：1-2.5m

3.15、温度湿度：温度-25℃-45℃，湿度 0-85%无凝结

3.16、尺寸重量：42cm*45cm*27cm/56cm，重 13kg

9.便携式多功能食品安全检测仪  甜蜜素、糖精钠、甲醇检测仪  型号：HAD-B301

HAD-B301型便携式多功能食品安全检测仪，采用铝合金便携设计，可携带到现场快速检测的食品综合快速检测仪，可分析快速分析食品中的添加剂及理化指标的检测，检测项目可根据需要升级添加。适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。

智能中文输入功能，可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文，使检测记录更加详细直观。

带有嵌入式微型热敏打印机，直接打印每个检测通道的测试报告，报告详细直观，内容包含通道号、浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。

仪器采用光路自校正系统，实现开机自校，省略校0和100的步骤。

仪器既可显示吸光值又能显示透光值，便于开展其它实验使用。

自动显示样品中检测项目的浓度，并自动保存检测结果和查询功能。

1、彩色液晶触摸大屏尺寸：4.3寸

2、吸光值显示范围：0.000-4.000

3、透光值显示范围：0.00-100.00%

4、透光值分辨率：0.01%

5、吸光值分辨率：0.001

6、透射比准确度：±2.0%

7、透射比重复性：≤0.2%

8、稳定性：≤0.3%（3分钟）

9、检测通道：4

10、检测项目：甜蜜素、糖精钠、甲醇

11、通讯接口： USB

13、多种工作电源：交流220V

10经济型 实验室卧式辊压机  型号：HAD-100C

该型号辊压机用于小型锂电极片辊压工序，使用单项220V电源，适合高校和企业试验线使用。加热型对辊轧机材料研究人员设计，适合于实验室内电池材料，少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手工轧制，轧制厚度可调，操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度

二、设备工作流程:

本设备由前辊、后辊、操作手轮、调速电机等部分组成。

通过人力转动手轮，让上辊筒产生向下压力，将置于下辊的电池极片压平。

本设备由减速电机驱动高硬度压辊，机械调整压辊间隙，使极片受压成型,增加极片质密度。

二、环境条件：本设备安装环境温度应控制在-20℃-60℃之间以下环境内，安装地点应通风良好、散热条件好。

项目 性能参数

压辊直径尺寸 Φ100mm

压辊面硬度 HRC62；钢辊材质进口9CR2MO

轧辊圆柱度 ≤±0.002mm；

有效间隙 0-3mm可调

工作速度 变速，线速度0-6.0米/分可调

辊面光洁度 镀硬鉻生锈

工作宽度 200mm

辊面淬火深度 50mm

压力 5T

轧辊温度 200°C

工作功率 200W ，2.4KW

电压 AC 220V

整机尺寸约 500mm(长) ×320mm(宽) × 850mm(高)

重量约 105KG

本公司主营 不锈钢采水器，弯曲测量装置，鼓风干燥箱，色度计，化学试剂沸点测试仪，提取仪，线缆探测仪，溶解氧测定仪，活性炭测定仪，磁导率仪，比浊仪，暗适应仪，旋转仪，酸度计，硅酸根测定仪，过氧化值测定仪，腐蚀率仪，电阻率测定仪，耐压测定仪，污泥比组测试仪，粉体密度测试仪，机械杂质测定仪，运动粘度测试仪，过氧化值酸价测定仪，噪声源，土壤腐蚀率仪，直流电阻测试仪，厌氧消化装置，耐压测试仪，甲醛检测仪，硅酸根测试仪，PH酸度计，测振仪，消解仪，读数仪，空气微生物采样器，，双波长扫描仪，涂层测厚仪，土壤粉碎机，钢化玻璃表面平整度测试仪，腐蚀率仪，凝固点测试仪，水质检测仪，涂层测厚仪，土壤粉碎机，气体采样泵，自动结晶点测试仪，凝固点测试仪，干簧管测试仪，恒温水浴箱，汽油根转，气体采样泵，钢化玻璃测试仪，水质检测仪，PM2.5测试仪，牛奶体细胞检测仪，氦气浓度检测仪，土壤水分电导率测试仪，场强仪，采集箱，透色比测定仪，毛细吸水时间测定仪，氧化还原电位计 测振仪，二氧化碳检测仪，CO2分析仪，示波极谱仪，黏泥含量测试仪，汽车启动电源，自动电位滴定仪，，干簧管测试仪，电导率仪，TOC水质分析仪，微电脑可塑性测定仪，风向站，自动点样仪，便携式总磷测试仪，腐蚀率仪，恒温水浴箱，余氯检测仪，自由膨胀率仪，离心杯，混凝土饱和蒸汽压装置，颗粒强度测试仪，高斯计，自动涂膜机，，气象站，动觉方位仪，，气味采集器，雨量计，四合一气体分析仪，乳化液浓度计，溶解氧仪，温度测量仪，薄层铺板器，温度记录仪，老化仪，噪音检测仪，恒温恒湿箱，分体电阻率测试仪，初粘性和持粘性测试仪，红外二氧化碳分析仪，氢灯，动觉方位仪，冷却风机，油脂酸价检测仪，粘数测定仪，菌落计数器，气象站，雨量计，凯氏定氮仪，荧光增白剂，啤酒泡沫检测仪，发气性测试仪，低频信号发生器，油液质量检测仪，计数器，漏电流测试仪，标准测力仪，毛细吸水时间测定仪，大气采样器，流速仪，继电器保护测试仪，体积电阻率测试仪，侧面光检测仪，照度计，一体化蒸馏仪，涂布机，恒温加热器，老化仪，烟气分析仪

注：页面价格只是配件价格或产品库存数量，并非产品价格     具体价格面议