智能蒸馏仪系列---智能水蒸气蒸馏仪

智能水蒸气蒸馏仪SEHB-1000C适用于各种蒸馏预处理实验，包括具有挥发性、能随水蒸气蒸馏而不被破坏、在水中稳定且难溶或不溶于水的植物活性成分提取，直接向不混溶于水的液体混合物中通入水蒸气的水蒸气蒸馏方法，以及水质氰化物氨氮挥发酚等普通蒸馏，和水质氟化物的测定。

适用范围：

1.HJ488-2009 水质氟化物的测定 氟试剂 分光光度法

2.食品中的甲醛、挥发酚、N-亚硝胺、乙酸钠、丙酸钠、丙酸钙的蒸馏；

3.肉制品的挥发性盐基氮等各种需要水蒸气的项目；

4.土壤中的阳离子交换量；食品、药品中二氧化硫残留量的蒸馏

5.水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009 ）

6.水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）

7.水质 氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法（HJ 537-2009 ）

8.土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法（HJ 745-2015）

主要技术要点

内置冷却水内循环

冷却方式采用封闭式内循环回流系统，无需外接冷却水源，一键式内循环水箱加水，避免水浪费，配有压缩机制冷降温内循环系统，适合大批量工作，冷凝效果佳！

蒸馏终点自动控制系统

采用先进的称重压力传感器控制，可任意设置蒸馏体积重量，声光报警，自动锁定馏出液，控制精度±2ml,到达重量或时间设定值，自动停止加热，无需人员值守。

防倒吸/防暴沸

设置防真空电磁阀，具有防倒吸功能；加热系统设有微沸和全沸模式，可根据不同样品的沸点或实验状态调整加热功率，防止暴沸；智能终点控制。

远红外陶瓷加热

加热模块采用远红外陶瓷加炉，调节范围广、热辐射效率高，蒸馏速度快、使用寿命长。

水蒸气蒸馏及防倒吸功能

水蒸气来源为单独配置方式，每一联单独设置水蒸气加热来源，符合相关实验国标要求，可根据不同样品沸点选择蒸馏速度，采用电磁阀和夹管阀配合使用，水蒸气管路采用三通阀连接，解决倒吸现象。

单点单控技术

各蒸馏单元可单孔定时定量设置，独立控制，单独运行，蒸馏结束自动断电报警，方便操作。

温度精控

在做水质氟化物测定实验时，可以实现在要求的固定温度（比如145℃）开启控制水蒸气通入，并能保持温度的稳定（比如145±5℃），且蒸馏速度为智能设定（比如每分钟 6～7 ml） 。

|  | 智能水蒸气蒸馏仪SEHB-1000C |
| --- | --- |
| 加热方式 | 远红外陶瓷加热炉+水蒸气加热（单独） |
| 操作方式 | 七寸液晶触摸屏 |
| 冷却方式 | 内置压缩机制冷+风冷双重制冷 |
| 重量控制 | 1-500ml，单孔可调 |
| 时间控制 | 0-200min，单孔可调 |
| 防倒吸 | 有 |
| 总功率 | 整体功率≤6400W（可根据实验要求设置） |
| 蒸馏速度 | 2-12ml/min（可调整） |
| 升温时间 | 水蒸气升温时间10min左右 |
| 蒸馏瓶 | 500ml*4(规格可调) |
| 水蒸气蒸馏瓶 | 1000ml*4（根据实验要求调整） |
| 漏电保护 | 有 |
| 外形尺寸 | 1170*490*798 |
| 额定电压 | AC220V/50HZ |