AlgaeC型浮游生物智能鉴定计数仪系统

一、主要性能指标

1、成像系统

（1）可人工控制显微图片的观察、拍摄、存储并连续自动等间隔拍摄多达200张图片。

（2）具有实时预览饱和警告、自动背景矫正特性。

（3）超强的景深扩展的多聚焦融合3D高清晰成像。

（4）多视野图像的自动拼接、剪裁编辑修正特性。

2、专家数据库

（1）★中文、拉丁文双语显示的浮游生物专家图库：藻类共15个门、1679个属、15332个种；浮游动物共26大类、1981个属、9561个种。涵盖中国各流域、海域的常见藻类、浮游动物。

（2）★已有有效图库量27.9837万张以上，各图库属种和内容可自行扩充，扩充图像可即时进行搜索。

（3）★包含中国淡水藻类、中国海域常见浮游硅藻、中国近海赤潮藻类、中国淡水枝角类、中国淡水桡足类、四大海域浮游桡足类等子图库。用户可自建或通过计数表来生成其本地流域的子图库。

（4）可按门、属、种展开检索，也可按种名、属名、文字描述等关键字检索。

3、智能鉴定

（1）★人工智能特征提取对比，一键化以图搜图方式按相似度从高到低排列展示相近物种。

（2）★能以图搜图智能搜索鉴定藻类、浮游动物、以及花粉、真菌等一些易出现在样品中的非浮游生物。

（3）★具备一键搜索、常规搜索、高级搜索三种搜索模式，可按门、形态特征、子图库进行搜索。

（4）搜索结果可按种名、属名、文字描述、图像数量等进行二次筛选过滤。

（5）对形态相似的易混淆种属，可在同一界面上展开对比图像、文字描述。

（6）★能按P5胸足以图搜图搜索鉴定桡足类。

4、计数分析

（1）采用不同颜色、不同大小的符号标记各种浮游生物，按类点击、自动累积计数。

（2）优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析。

（3）可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算。

（4）按大量形状模型来辅助计算浮游生物的生物量（内置34种几何模型，通过测量少量参数即可计算个体/细胞体积）。

（5）★内置常见淡水藻、常见海洋藻等计数表，并可自行编辑、导出、导入计数表。

（6）可按子细胞面积、群体面积、层数自动估算团状、块状等多细胞藻类的细胞数；可按分节长度、链长度自动估算链状藻类的细胞数。

（7）具备计数器模式，方便目镜下的快速计数。

5、其它功能

（1）可测量藻面积、浮游动物个体面积，细胞直径、藻丝、鞭毛长度、浮游动物体长，趾爪、枝角角度等。

（2）微囊藻分析模块能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数，并可自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。

（3）有藻类、浮游动物的颜色、形状自动学习分类特性，可监视修正转换藻类、浮游动物类别，并二次学习和保存分类特征。

（4）具有浮游生物细胞的自动抠图特性，可快速提取其主边缘特征图像。具有对模糊、重叠的浮游生物图像的清晰化处理特性。

6、数据报表

（1）自动保存每批显微照片、统计标识和统计数据。

（2）分析结果可导出为Excel、PDF格式。

（3）可合并不同倍率计数结果、多个样品计数结果。

7、系统安全

（1）多用户登录系统，每个账户形成独立数据，数据永久保存。

（2）统计结果以PDF格式输出，原始数据不可更改。

（3）具备审计追踪功能，操作人员在软件上的操作软件自动记录，以便后续结果数据的追溯。

二、配置

1、专业级2000万像素彩色CMOS相机（Sony大靶面1”芯片）、三目显微镜标准C接口

2、浮游生物计数分析智能鉴定系统软件 1套

3、品牌电脑（酷睿i5九代以上CPU / 8G内存/ 21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）1台

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

三目显微镜需另配。建议奥林巴斯BX53及以上档次研究级的：奥林巴斯BX53T-32P01研究级三目生物显微镜（含BX53F机架、三目观察筒、D型6孔物镜转盘、BX3镜臂、平场消色差物镜（100XO、40X、20X、10X、4X）、10倍宽视场可调目镜）。若经费有宽裕，建议加配40X的DIC相差物镜用于有效成像透明体。

藻类智能搜索鉴定

轮虫智能搜索鉴定

桡足类P5搜索鉴定

单细胞藻自动计数

哲水蚤图像拼接