SWEMA室内热舒适度测试系统

产品清单

| 序号 | 产品名称及型号 | 数量 | 技术指标（精度为常温下） | USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万向微风速探头 (含USB数据线) Swema 03+ | 1 | 1,风速:0.05～3.00m/s (可订制到10m/s) 精度:±3%读数值,最小误差:±0.03m/s, 无方向性 2,响应时间:T90％﹤0.2秒 最大测量频率:100HZ 3,温度:10～40℃ 精度:±0.3℃, 4,大气压:600～1200hPa 精度:±2.5hPa 5,通讯方式:USB |  |
| 2 | 温湿度探头 (含USB数据线) HC2-S | 1 | 1,湿度:0～100%RH 精度:±1.0%RH 2,温度:-40～+60°C 精度:±0.3℃ 3,通讯方式:USB |  |
| 3 | 黑球温度探头 (含USB数据线) Swema 05 | 1 | 1,黑体温度:-20～+70℃ 精度: ±0.1℃(0～50℃时) 2,探头直径:150mm 最大测量频率:100HZ 3,通讯方式:USB |  |
| 4 | 专用软件 SwemaMulti | 1 | 1,多点同时测量并可扩展 2,数据传输，储存，绘图等 3,计算PMV,PPD,DR,WBGT及露点温度，水蒸气含量等 4,采样频率:10次/秒～1次/天可选 5,软件语言:中文和英文 6,风速特征计算:流速时序图,及平均速度、方差、湍流强度;统计直方图.频谱分析:含功率谱密度,双对数,大、小涡尺度和平均速度变化趋势图等 |  |
| 5 | 附件 | 国产 | 仪表架: 1套 USB-HUB(有源,4口): 1只 10米USB数据延长线: 1根 | 0 |
| 6 | 售后服务 | 国内 提供 | 1,安装培训：按照用户安排的时间派员到现场进行安装调试，直至设备能够正常运行.并且使用户能够自行完成设备的使用.培训合格标准为：能独立、正确地对设备进行操作、保养。标准培训时间:1天。 2,质量保证：产品实行“三包”（修理、更换、退货），质保期1年，卖方1年内提供免费保修。保修期满后，卖方提供维修仅收取成本费。除此之外，卖方终身提供技术支持，卖方终身提供安装支持及软件升级。 3,响应时间：货物在保修期内发生故障时，24小时内响应，接到故障电话后,如使用网络,电话等通讯手段无法解决时，72小时内技术人员到达现场维修设备，提供24小时热线电话。 | 0 |