LB-NS2112型微生物气溶胶浓缩器

# 概述

微生物气溶胶浓缩器是基于安德森撞击原理研制，微生物气溶胶浓缩器分为两部分，撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。

本产品符合标准《GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》和卫生行业标准《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求，采集集中空调送风，检测其中的嗜肺军团菌。采集流量大，使需要的粒子短时间浓缩到采样器中，避免长时间采样带来的生物活性损失，提高采样器的现场实用性。

# 主要技术指标

- 主气路流量(12～120)L/min可调，允许误差±5%；

- 浓缩气路流量（1.5～15）L/min可调，允许误差±5%；

- 主气路流量及浓缩气路流量重复性误差±2%

- 对于3um以上生物粒子的捕集效率大于90%。

- 切割粒径在气流100L/min的时候Da50=1.1μm,

- 切割粒径在气流150L/min的时候Da50=0.65μm

- 切割粒径在气流200L/min的时候Da50=0.43μm。

- 定时功能:1秒-99小时59分59秒

- 双路同时采集

- 流量手动调节

- 备可升降云台，可根据现场情况调节采样头高度3米(或4米选配）

配置清单：

主机              一台

外置泵            一台

定时器            一个

三脚架（2米）    一支

三脚架（3米）    一支

仪器箱            两个

连接管            四根

浓缩器            一台

云台              一个

托盘              一个

保修卡合格证      一个

说明书            一本