LB-5QG型便携式汽车排放气体测试仪

LB-5QG型便携式汽车排放气体测试仪是我司按照新国标要求开发设计的专用于道路抽检抽查的分析仪。分析仪采用紫外差分吸收光谱技术（UVDOAS）检测NO、NO2浓度并计算叠加为NOx浓度，非分散红外吸收技术检测HC、CO、CO2浓度和电化学技术检测O2浓度。

规格参数：

| 测量因子 | 测量范围 | 测量精度 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC | 0-2000ppm | ±3% | <8s |
| CO | 0-10% | ±3% | <8s |
| CO2 | 0-18% | ±3% | <8s |
| O2 | 0-25% | ±3% | <12s |
| NO | 0-4000ppm | ±3% | <8s |
| NO2 | 0-1000ppm | ±3% | <8s |

产品特点：

- NO2直接光学法测量，克服传统转换器转换效率随时间降低的问题；

- NO、NO2响应时间小于3s；

- 基于安卓平台开发，人机交互良好，实现智能化控制；

- 采样紫外差分吸收光谱技术同时测量NO、NO2，不受水分等背景气体干扰；

- 采用进口NDIR平台检测HC/CO/CO2，性能稳定，精度高。

- 接口丰富，可接入油温、转换、环境温湿度压力等参数。

操作方式：配置主机大屏幕及手持PAD终端

打印功能：仪器主机自带打印，检测结束自动打印报告

供电方式：标配大功率移动电源

环境温湿度检测：设备标配

油温检测：选配，接口预留

转速检测：选配，接口预留

通讯方式：支持4G、wifi，数据可上传环保平台

应用场景

生态环境局、环保部门路检路查