青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-AWS5	恒温恒湿自动称重系统

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

产品概述

RG-AWS5恒温恒湿自动称重系统是在高精度恒温恒湿系统内，将要称量的样品自动进行取放、去静电、称量的全自动智能系统。该系统克服了人工操作过程中的温湿度变化、放置称量托盘位置变化和读数错误等因素导致的称量误差，可自动称量47mm滤膜、90mm滤膜、3号滤筒、低浓度采样头等样品，样品称量的数据可以存储、查询，并实现数据表格化，节省了时间，减少了劳动强度。整个称量过程严格按照环保部标准HJ618-2011、HJ656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中规定的要求，是大气颗粒物和污染源采样样品称重和分析质控环节的重要设备，可用于大气中源

解析项目采样样品、污染源采样样品的高精准称量。

系统可选配本公司自主知识产权的（低浓度采样头）快速压膜机。

工作流程

技术指标

1、恒温恒湿系统

1.1、温度范围：15℃～30℃（任意点设置，出厂设置为20℃）

湿度分辨率：0.1℃

温度波动范围：±0.2℃

1.2、湿度范围：30%RH～70%RH（任意点设置，出厂设置为50%RH）

湿度分辨率：0.1%RH

湿度波动范围：±0.5%RH

1.3、供货时，提供温湿度校准报告

2、十万分之一天平

2.1、量程：0～41g

2.2、分辨率：0.01mg

2.3、重复性：≤±0.02mg

2.4、线性：≤±0.05mg

2.5、校准方式：内部校准，外部校准

2.6、供货时，提供天平的检定报告

3、称量样品：

3.1、样品种类：φ47mm滤膜、φ90mm滤膜、3#滤筒、低浓度采样头

3.2、单次称量数量：φ47mm滤膜120个，或3#滤筒120个，或低浓度采样头120个，或φ90mm滤膜60个

4、机械手机械重复性误差≤0.01mm

5、圆盘

5.11、样品盘数量：2个，样品可自动对换

5.22、旋转角度：360度旋转

5.33、机械重复性误差：≤0.01mm

6、软件功能：

专用于自动称重系统的中文界面软件，满足国家HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》标准的要求；软件支持手工天平校准；软件支持手工装载样品和卸载样品；可以自动或手动录入采样数据；称量结束后，系统自动记录和计算称量结果，并进行分析；自动形成历史数据和报表；自动生成滤膜平衡与称重记录表（HJ656-2013）、标准滤膜称重记录表（HJ656-2013）

7、样品进天平舱室称量前，采用送离子风原理去除滤膜上的静电，去静电时间可调

8、供电电源AC220V,50HZ；工作功率≤1KW

9、恒温恒湿系统内风速不影响样品的存放、取拿等运动

10、整机尺寸：1.4米×1.15米×2.05米

安全保护功能

（01）制冷系统：压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护。

（02）恒温恒湿箱：超温保护、缺水保护、空气调节通道超温保护、循环风机过热保护。

（03）其他：漏电保护、过载保护、负载短路保护。

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！

# Text boxes

装样品

平衡24小时

校准样品称量

启动取样品

天平平衡

去静电

扫描样品编号

称重读数

数据存储

回放样品

下一个

样品启动