青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-AWS30重量法空气颗粒物PM10/PM2.5测定仪

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

产品概述

RG-AWS30重量法空气颗粒物PM10/PM2.5测定仪，采用高精度的流量传感器、高可靠性抽气泵、高精度恒温恒湿系统、内置百万分之一天平，实现47mm滤膜自动采样、恒温恒湿平衡、自动称量初重和终重、自动计算出空气中PM10/PM2.5的浓度，减少了因为人工换膜、运输颠簸、人工称量等因素导致的采样和称量误差，大大提高了监测的精度；可以作为在线空气颗粒物PM10/PM2.5监测仪的理想校准设备。

符合标准

HJ618-2011环境空气PM10/PM2.5的测定重量法

HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法（重量法）技术规范

技术指标

1、采样部分

1.1、采样流量：16. 67L/min,精度误差：≤2%

捕集效率的几何标准差：（1.5±0.1）㎛

2、恒温恒湿部分

2.1、温度范围：（15〜30）°C

温度分辨率：0.01°C

允许误差：±0.5°C

2.2、湿度范围：（30〜60）%RH （默认50%RH ）

湿度分辨率：0.1%RH

允许误差：±1%RH

3、天平部分

百万分之一天平，分辨率0. OOlmg

- 系统采用AC220V,50Hz电源供电，功率1KW

- 系统具有良好接地和接地标识

安全保护功能

- 制冷系统：压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护 （2）恒温恒湿系统：超温保护、缺水保护、空气调节通道超温保护、循环风机过热保护

（3）其他：漏电保护、过载保护、负载短路保护

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！