Winner311XPPLUS

产品简介：

Winner311XPPLUS是主要针对小型喷雾设备雾滴粒度测试而设计研发的台式喷雾粒度仪，融合微纳多项专利技术，采用管式开放结构，能够对分散在空气中的雾滴、液滴、烟雾、气雾、粉雾等进行不接触粒度测量，还符合国家药典规定中对吸入型气雾剂、喷雾剂、粉雾剂等粒度测试需求，填补了国产激光粒度仪对小型雾化装置雾滴粒径测量的空白。

产品特点:

先进的测试原理

全量程采用激光散射/衍射原理，通过检测雾滴的散射谱来测定雾滴的粒度分布。

精巧的结构设计

测试区域采用管式开放结构，体积小，安置灵活，测试方便。

气流保护装置：

针对喷雾测试中雾滴易对镜头污染的问题，微纳自主研发的气流保护系统，可有效保护镜头，避免了测试过程中雾滴对镜头的污染。

测试精度高

采用单光束平行光路和双镜头双阵列探测器技术，保证了不同角度散射光的高密度采集，扩展了测量下限，提高了仪器的分辨率，确保了全量程内雾滴粒径测试的准确。

产品技术参数：

| 产品型号 | Winner311XPPLUS |
| --- | --- |
| 执行标准 | GB/T19077-2016；ISO 13320:2009； Q/0100JWN001-2013 |
| 仪器结构 | 台式 |
| 测试范围 | 0.1-100μm |
| 通道数量 | 60 |
| 准确性误差 | ≤1%（国家标准样品D50值） |
| 重复性误差 | ≤1%（国家标准样品D50值） |
| 激光器 | 半导体激光器 λ=650 nm 功率 P > 1mW |
| 进样方式 | 开放式 |
| 测量区长度 | 60mm |
| 产品体积 | 660×260×450mm |
| 产品重量 | 19Kg |

应用领域：

主要应用于：医药行业、小型雾化装置、医用雾化器、气雾剂、喷雾剂、粉雾剂、美容熏蒸、电子雾化器、雾化片等雾滴烟气粒径检测。