青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

远程控制VOCs采样系统RGK-4

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

产品概述

RGK-4苏玛罐VOCs采样器主要用于大气中VOCs或者其他可挥发性有毒有害气体的远程触发快速采样。有恒流采样和瞬时采样两种方式，可以设定为远程触发采样或定时采样。本系统是用于执法人员接到居民投诉后或VOCs浓度超标时，第一时间通过手机APP或电脑监控界面远程触发已安装的采样器进行采样。

执行标准

HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》

HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》

HJ759-2015《环境空气挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》

功能特点

1.配备两路入口采样控制（共6路电磁控制阀），可以平行采样、分时切换采样，采样时间可自行设定。

2.可根据采样容器的体积和持续时间进行恒流连续取样，采样时间可以设定。

3.使用苏玛罐取样，采样流量范围为1-500ml/min,可根据需求自行设定，采样流量准确性大于3%，每一路采样都具备压力实时监控功能，监测压力范围为0-200Kpa，分辨率为0.01Kpa。

4.设备具有GPRS无线远传功能，可以进行远程控制，控制终端可以选择电脑或者手机APP。

5.数据平台的主界面是测量点列表，显示出每个点的通信状态，可实时查看每个位置采样器的数据和历史数据，所有这些数据都可以生成文本文档并可通过打印机打印。

6.采用固定式柜体结构，便于野外长期工作，具备防雨防晒功能，保证样品的储存。

7.对采样的流量、每个苏玛罐的压力都可实现实时监控和远程实时查看。瞬时采样可以远程触发。

8.具有地图显示点位信息、数据平台保存采样记录、远程控制与查看采样点运行状态的功能。

9.供电：AC220V，50HZ，输出DC12V。

10.可以选配视频监控和蓄电池+太阳能供电。

技术指标

(1)恒流采样：可选择(0～500)mL/min，可调

(2)响应时间：≤10s

(3)采样方式：苏玛罐

(4)环境湿度：≤85%

(5)环境温度：(-20～50)℃

(6)电磁阀：316不锈钢材质

(7)显示方式：触摸显示屏

(8)苏玛罐：可选配3.2L或6L

(9)流量准确度优于3%，分辨率0.1ml/min

(10)每一路压力实时监控，压力监测范围0-200Kpa,分辨率0.01Kpa

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！