SMC 30C-1渗透压摩尔浓度测定仪

性能特点：

·人性化设计，大屏幕触摸液晶显示屏，中文界面，操作便捷。

·探头助力升降。

·采用冰点下降原理及高精度传感器，测量精度高，重现性好。

·采用双制冷系统，预冷时间短，检测速度快，便于连续检测。

·测定样品量少，可满足不同领域要求。

·可同时显示检品的渗透压摩尔浓度值，冰点值及摩尔浓度比。

·可进行两点及多点的线性校正，保证仪器线性度。

·冷却系统采用无热传导液设计，免除频繁的维护。

·内置《中国药典》数百种注射剂药品名称，方便预设检品资料。

·微电脑控制，数据自动处理、存储功能，可选择多种打印格式。可连接实验室平台实现网络化管理。

技术参数：

- 测量范围：0~3000 mOsmol/kg H2O

- 样 品 量：50µl （50-70ul)

- 测试时间：< 2分钟

- 预冷时间：≤ 3分钟

- 重 复 性：RSD≤±1%  (300 mOsmol/kg)

- 准 确 度：±2 mOsmol /kg  ( ≤ 400 mOsmol /kg)

±1%  ( > 400 mOsmol /kg)

- 分 辩 率：1 mOsmol /kg

- 线    性：< 1 % 的直线

- 环境温度：10~30℃

- 环境湿度：5~80%

- 电    源：AC 220V ±10% 80W

- 外形尺寸：220×210×360mm

天津天河分析仪器有限公司