## 乳粒微粒分析仪GWF-RS

性能特点：

- 满足《中国药典》、《美国药典》不溶性微粒检测要求，可直接检测注射液、无菌粉末及输液器具中不溶性微粒的大小及数量

- 设有脂肪乳注射液专用测试程序，满足《中国药典》《中华人民共和国卫生部药品标准》对脂肪乳注射液的要求，通过光阻法测定乳状注射液，直接给出测试结果

- 高性能激光光源及光能量补偿电路，保证各种无色、有色澄明样品的测试精度

- 进样狭缝及管路采用进口316L及PTFE材料，可直接检测有机溶剂，油基质等弱酸碱腐蚀性特殊溶液

- 自动升降系统，适用于不规则包装检品的检测

- 高性能处理器，近万个计数通道，实现数据的高精度采集

- 全自动校准，提高校准效率，保证测试数据的准确可靠

- 可按《中国药典》、《美国药典》、ISO21510等标准进行校准仪器，可满足药品进出口检测要求

- 审计追踪功能保证电子数据的完整性，可随时调取设备的使用信息及当时的检测数据

- 满足FDA 21 CFR part11要求，多级权限管理，保障数据安全，满足计算机化系统中对数据审计追踪的要求

- 采用Android操作系统，人性化的交互体验，操作简单化

- 内置数据库海量存储，具有数据统计分析功能

- RS232和USB接口，可外接计算机存储检测结果，方便数据分类检索

技术参数

- 通道设置：可同时显示六十四个粒径通道，自定义设置几千种粒径，精度0.1µm

- 粒径范围：1～500µm（可分段选择传感器）

- 计数范围：0～9999999粒

- 进样体积：0.2～1000ml (精度0.1ml)

- 进样体积精度：<±0.5%

- 进样速度：5～80ml/min

- 计数准确度：<规定值±5%

- 通道分辨率：>95%

- 相对标准偏差：RSD<1.5%（标准粒子≥1000粒/ml）

- 极限检测浓度：18000粒/ml

- 搅拌速度：0～1000转/分钟

- 工作温度：10～40℃

- 电    源：100～240VAC；50/60Hz；<80W

- 数据输出：针式打印机、RS232接口、USB存储接口