渗透压摩尔浓度测定仪SMC 30DS

性能特点：

- 彩色触摸液晶屏，时尚设计，操作便捷。

- 同屏显示摩尔浓度值、冰点值、渗透压摩尔浓度比。

- 采用双制冷系统，预冷时间短，检测速度快，便于连续检测。

- 可选择使用探头自动升降和探头手动升降两种取样方式，方便快捷。

- 测定样品量少，可满足不同领域检测需求。

- 可进行任意浓度校准液的校准，完美契合测量曲线，保证测量精度。

- 可设定合格标准，给出判定结论，快速掌握样品品质。

- 冷却系统采用无热传导液设计，免除频繁的维护。

- 内置《中国药典》数百种注射剂药品名称，方便预设检品资料。

- 微电脑控制，具有自动数据处理存储功能，可选择多种打印格式。

- 具有分级（四级）管理、数据备份与恢复、存储与检索等功能，实时记录所有设备及用户动作和行为事件。满足计算机化系统中对数据审计跟踪的要求。

技术参数：

- 测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O

- 样 品 量：50µl （50µl～100µl）

- 测试时间：< 1.5分钟

- 预冷时间：≤ 3分钟

- 重 复 性：RSD≤±1%  (300 mOsmol/kg)

- 准 确 度：±2 mOsmol /kg  ( ≤ 400 mOsmol /kg)

±1%  ( > 400 mOsmol /kg)

- 分 辨 率：1 mOsmol /kg

- 线    性：< 1 % 的直线

- 环境温度：10～30℃

- 环境湿度：5～80%

- 电    源：AC 220V ±10% 80W

- 外形尺寸：220×210×360mm