BWF-1表面微粒分析仪

较传统的洗脱法，气体吹脱法检测更加直接、真实反映产品洁净度。

监控提升输液袋品质

BWF-1表面微粒分析仪是一款具有自主知识产权的专门用于表面微粒检测的智能型仪器。密闭的取样器设计，可直接检测物体表面微粒，排除外部因素干扰，保证检测结果真实准确。先进的激光检测原理，能同时分析微粒的粒径大小及数量。操作简单、检测快捷，可广泛应用于包装材料进厂检测、医用无菌袋生产检测、纸张和纸板尘埃度检测等需要进行表面微粒检测和分析的领域。

性能特点：

高精度的激光传感器，测试范围宽，分辨率高，性能稳定

采用独特的密闭隔离取样方式，大流量微型真空泵与空气过滤系统相结合，为密闭取样空间提供循环、稳定、洁净的气流，检测数据更加准确可靠

自适应取样装置，满足对不同厚度样品的检测要求

采样时间可自行设定，满足不同样品的测试要求

内置校准曲线，自动拟合校准数据，提高检测精度

内置标准测试以及自定义测试方式，支持常用标准以及自定义的检测要求

界面自由切换，测试结果根据不同的标准要求自动转换，适合多种标准的使用要求

全功能自动操作，中英文输入，具有分级管理系统，以确保数据安全

彩色触摸屏操作，内置打印机，具有数据自动存储、打印功能

RS232接口和U盘存储，实现数据海量存储，并可连接电脑或实验室平台进行数据处理

技术参数：

- 测量范围：5 -150μm

- 通道数量：8个

- 通道精度：0.1μm

- 取样面积：10cm2

- 取样时长：5~59s可设

- 准确度：±20%

- RSD：<5%

- 计数范围：0-9999999

- 结果显示：cm2、 m2、 sq.in 、sq.ft可选

- 工作温度：10～40℃

- 电源：AC220V±10%；50Hz；≤100W