渗透压摩尔浓度测定仪SMC 30D

性能特点：

- 彩色触摸液晶屏，一体化时尚设计，操作便捷。

- 同屏显示摩尔浓度值、冰点值、渗透压摩尔浓度比。

- 采用双制冷系统，预冷时间短，检测速度快，便于连续检测。

- 探头自动升降，方便快捷。

- 测定样品量少，可满足不同领域检测需求。

- 可进行任意浓度的校准，完美契合测量曲线，优化计算，保证测量精度。

- 可设定合格标准，给出判定结论，快速掌握样品品质。

- 冷却系统采用无热传导液设计，免除频繁的维护。

- 内置《中国药典》数百种注射剂药品名称，方便预设检品资料。

- 微电脑控制，具有自动数据处理存储功能，可选择多种打印格式。

- 具有权限管理功能，保证数据安全，可通过RS232接口连接电脑及实验室平台，实现数据共享。

技术参数：

- 测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O

- 样 品 量：50µl （50µl～100µl）

- 测试时间：< 1.5分钟

- 预冷时间：≤ 3分钟

- 重 复 性：RSD≤±1%  (300 mOsmol/kg)

- 准 确 度：±2 mOsmol /kg  ( ≤ 400 mOsmol /kg)

±1%  ( > 400 mOsmol /kg)

- 分 辨 率：1 mOsmol /kg

- 线    性：< 1 % 的直线

- 环境温度：10～30℃

- 环境湿度：5～80%

- 电    源：AC 220V±10%;50Hz;<80W

- 外形尺寸：250×250×370mm