青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG4702颗粒物（PM10/PM2.5）四通道八膜自动换膜采样器

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

# 产品概述

RG4702颗粒物（PM10/PM2.5）采样器四通道，用于小流量颗粒物采样器16.7L/min根据HJ93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》规范要求采集小流量颗粒物。采用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物，是环境空气自动监测站PM10、PM2.5数据比对专用仪器。

# 认证体系

该产品在ISO9001：2008国际质量管理体系认证范围内

# 执行标准

# HJ93-2013	《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》HJ618-2011	《环境空气PM10和PM2.5的测定	重量法》

# HJ656-2013	《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》

# 产品特点

- 整机采用带自锁减震功能的滤膜夹持模块，具有振动小、密封好、易操作特点，大限度保证样品有效性。

- 多膜连续采样，实现滤膜全自动更换，安全可靠。

- 整机防水、防尘、防碰撞性能优异，可保证雨、雪、扬尘、重度霾天气正常工作。

- 内置高负压无刷采样泵，16.7L/min流量时，克服阻力>15kPa。

- 采用7寸液晶高清显示屏，可适应野外环境工作。

- 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿流量计，保证了高可靠性及采样体积高精确度。

- 内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能，支持USB数据导出

- 实时测量环境大气压力、温度、湿度。

- 采样数据通过GRPS/4G/Ethernet等方式自动上报到云端服务器。

- 运行中掉电，设备将保存当前工作状态，来电后继续进行采样任务(人工/自动)。

# 技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 16.67L/min | 0.01L/min | ≤±2% |
| 采样体积 | 99999.99L | 0.01L | ≤±2% |
| 采样时间 | 1min～23h55min | 1min | ≤±0.2% |
| 环境温度 | （-55～125）℃ | 0.1℃ | ≤±2.5% |
| 环境大气压 | （80～130）kPa | 0.01kPa | ≤±0.50kPa |
| 工作温度 | (-20～50)℃ | 工作电源 | AC220V±10%50Hz |

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！