微粒检测仪GWF-8JA

性能特点：

- 满足2020版《中国药典》，设药典专用检测程序，可直接检测各种装量的注射液、无菌粉末及注射液用浓溶液中不溶性微粒数量。

- 采用高性能激光光源及光能量补偿电路，保证各种无色、有色澄明样品的测试精度。

- 采用先进的高压注射泵进样系统，可自行设定样品进样体积，可根据样品的粘稠度设定进样速度。进样速度稳定，精度高，不受检品粘稠度的影响。

- 设有小针剂专用测试程序，可根据针剂的标示装量设定进样量，并在测试完成后自动转换成每容器微粒数量。

- 采用可设定转速的旋浆式无摩擦搅拌器，保证不同形状、体积的样品容器中微粒分布的均匀性，提高数据的准确度。

- 采用大屏幕液晶显示，中文界面人性化设置，功能强大，可显示多通道测试数据及直方图等信息。

- 具有药品名称预设功能，储存《中国药典》数百种注射剂药品名称，操作方便快捷。

- 具有数据自动处理、存储功能；可接入实验室操作平台进行网络化管理，也可直接连接计算机，使用专用的数据分析软件进行数据分析、统计。

技术参数：

- 通道设置：≥2μm、4～6μm、≥5μm、≥8μm、≥10μm、≥12μm、≥25μm、≥100μm；可自定义通道

- 测试范围：1～500μm可分段选择

- 计数范围：0～9999999粒

- 检测浓度：＜10000粒/ml

- 进样体积：0.2～1000ml ；5ml±0.5% ；自定义体积

- 进样速度：5～80 ml/min，可调

- 准确度：规定值±10%

- 通道分辨率：>95%

- 相对标准偏差：RSD<2%（标准粒子≥1000粒/ml）

- 搅拌速度：0～2000 r/min，旋浆式可调

- 工作温度：10～40℃

- 电    源：AC220V±10%； 50Hz； ≤100W

天津天河分析仪器有限公司