#### 一次性使用输液及过滤器具

#### 微粒含量与滤除率的专用检测仪器

GWF-6JA

微粒分析仪/微粒检测仪

#### 性能特点：

- 采用激光光源传感器，可直接检测包括有色检品在内的所有检品，无需用0.9％氯化钠作洗脱液，降低了检测成本。

- 设有25～50μm、51～100μm、＞100μm微粒通道及100ml、500ml和全体积进样检测功能，满足国家标准，并适用多种实验方法。

- 操作中间环节少，避免因操作环节引入的微粒污染，保证检测数据的真实性。

- 检测时间短，适合大体积检品取样，提高工作效率，减轻劳动强度。

- 采用先进高精度高压注射泵进样系统，可自行设定样品进样体积，进样速度稳定。

- 设有进样狭缝反冲功能，可用清洁液对狭逢进行冲洗。

- 自动升降台，搅拌速度随机可调，且不与容器磨擦，避免磨擦产生微粒。

- 微电脑控制，操作简便，数据可靠，测试结果自动处理打印输出，并给出平均值。

技术参数：

- 通道设置：20μm、15～25μm、≥25μm、25～50μm、51～100μm、＞100μm等六个通道

- 测试范围：5～200um

- 计数范围：0～65535粒

- 进样体积：5ml，100ml，475ml，500ml；全体积取样

- 准 确 度：规定值±10%

- 相对标准偏差：RSD≤2%（标准粒子≥1500粒/ml）

- 电    源：AC220V±10%； 50Hz； ≤45W

- 搅拌速度：0～2000转/分，旋浆式可调

- 工作温度：10～40℃

- 重     量：22Kg

- 体     积：325×320×460mm