恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白高度蛋黄颜色蛋壳厚度一体机HAD-N25L

1、仪器设备的用途

测定蛋品质相关参数，如：蛋重，蛋白高度，哈夫单位，蛋黄颜色等

2、仪器设备的技术参数

*2.1 微处理器控制，自动检测蛋重、蛋白高度，蛋黄高度，蛋壳厚度。

*2.2 高精度数字传感器，测量结果精度高，稳定性好。

*2.3 可检测任意位置蛋白高度位置蛋壳厚度。

*2.4 液晶显示屏清晰显示检测结果，便于计录。

*2.5 蛋白高度测量范围：0.00---25.00mm精度：0.01mm

*2.6 蛋重测量范围：0-250g  精度：0.01g

*2.7 哈夫单位模式、蛋重模式、蛋白高度模式蛋黄高度模式和蛋壳厚度模式自动切换，探针接触到蛋液时显示蛋白高度，探针接触到蛋壳时显示蛋壳厚度。

2.8  自动编制样品编号功能

2.9  配有有机玻璃测定台，具有四角水平调节功能。

2.10 配有有机玻璃蛋液收集盒，配有聚四氟已烯刮液器。

2.11 配有数据传输软件，将检测结果传入电脑，便于统计，分析，计算，打印，存贮

2.12 配有打印机，可直接打印检测结果

2.台式ATP荧光快速检测仪 ATP荧光检测仪 细菌检测仪 型号：H17930

一、操作原理

生物荧光检测仪利用生物化学发光技术将不可见的ATP浓度变为可见光输出，从而以定量的结果间接显示微生物数量，数值位于0-999999之间，以相对光单位RLU表示虽然RLU并不是一个实实在在的光强度单住，但它能够为ATP生物化学发光检测提供一种真实的检测方法。1RLU约等于1fmol的 ATP。

RLU读数可以与用户设定的限值范围相比较，提供全面的结果限值，即通过、警戒或超标

技术参数

检测精度 5X10*mol/ATP

检测范围 0到999999 RLUs

检测时间 1-60秒可选择

检测干扰 ±2 RLUs

可设定的结果限值个数 250个

存储大小 4000个检测结果

串行接口 EIA-232兼容 USB接口

操作温度范围 5℃到40℃

相对湿度范围 20-85%，

连续读数 少500个检测结果2.

3.石油蜡针入度测定仪 润滑脂和石油脂锥入度测定仪  型号：H17929

H17929 用途及适用范围

H17929 石油蜡针入度测定仪是根据中华人民共和国交通行业标准JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 中的T 0604 《沥青针入度试验》、中华人民共和国标准GB/T 4509《石油沥青针入度测定法》、GB/T 4985《石油蜡针入度测定法》、GB/T 269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》所规定的要求设计制造的。

本仪器主要适用于测定石蜡针入度。

本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

H17929 仪器技术指标及参数

1、工作电源：    AC(220±10%)V 50Hz；

2、测量范围：    (0～600)针入度；

3、分辨率：      0.01mm(0.1针入度)；

4、针入时控：    5秒、8秒、10秒、12秒、30秒、60秒，时间误差小于±0.1秒；

5、加热器功率：  200W；

6、控温精度：    25℃±0.1℃；

7、恒温浴：      为硬质玻璃缸；

8、搅拌：        磁力搅拌子旋转搅拌；

9、适用环境：    温度：(15～35)℃，相对湿度：≤85%；

10、外形尺寸：   260mm×400mm×640mm（长×宽×高）；

- 仪器净重：   16kg。

4.颗粒磨耗测定仪  催化剂磨耗率测定仪  筛分仪  型号：H17928

H17928型颗粒磨耗测定仪是根据美国ASTM D4058-96(Reapproved 2015) 《催化剂及催化剂载体磨损标准试验方法》标准技术指标，适用于粒状催化剂、催化剂载体等磨耗率的专用测定仪器。广泛使用与石油、化工、科研等领域。

H17928型主要功能

本仪器采用液晶显示，使用中英文菜单，操作简单，设置的参数具有掉电记忆功能，无需重复设置。使用大功率步进电机传动，高精度单片机控制，使工作更加平稳，转速。本仪器提供磨耗和筛分两种工作模式，满足催化剂科研和生产单位的不同要求。

H17928型技术指标

磨筒转速：25、30、40、50、60、80、100（转/分钟）

磨筒转数：1–9999 转

筛分频率：1-9 Hz

筛分时间：1–9999 秒

分样筛孔径：20目（或根据需要配置）

磨筒直径：10英寸（254mm）

磨筒净深：6英寸（152mm）

磨筒粗糙度：<250μ英寸 (6.4μmm)

筋板高度：2英寸（51mm）

磨筒材质：不锈钢

5.冰点渗透压测定仪  摩尔浓度检测仪  型号：H17927

技术参数:

*测量范围 0～3000 mOsmol

*样品量 50-70μl

*测试时间 ≤3min

*预冷时间 ≤3min

*测量误差 ≤1%

*重复性 ≤1%

*线性度 ≤1%

*环境温度 0～30℃  推荐15～25℃

*环境温度 ≤60%

*电源 220V～ 50Hz 150VA

*外形尺寸 225mm*275mm*345mm

*重量 15kg