青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG4702环境空气PM10/PM2.5 单通道颗粒物换膜采样器

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

产品概述

RG4702环境空气PM10/PM2.5颗粒物采样器，用于对空气中的PM10、PM2.5及PM1等不同粒径大小颗粒物的手工采样，实现滤膜自动更换、无人值守全天候自动采样，有效防止样品中挥发性有机物的损失，能够同时满足对环境空气中质量浓度、无机阴阳离子、无机元素、有机碳及有机物分类和颗粒物分散度进行分析的需求，严格按国标要求设计，广泛适用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行的颗粒物浓度监测。

认证体系

该产品在I9D9001:2008国际质量管理体系认证范围内

执行标准

HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》

HJ93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》

HJ656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法（重量法）技术规范》

产品特点

♦设备可放置2张滤膜，连续采样自动更换（可每两天更换一次），无需人工值守，节省人员，方便多个采样点位管理，准确可靠。

♦设备可用于空气自动站颗粒物在线监测系统的手工比对。

♦采用进口无刷隔膜泵，负载能力高达30Kpa,能够兼容玻纤、石英和四氟滤膜及其它专用滤膜，运行稳定，平均无故障连续运行8000小时以上。

♦采用的质量流量计，保证采样流量恒定，流量测量准确。

♦抽气泵采用降噪设计，保证仪器运行噪声小于62分贝。

♦人性化界面设计，操作简单、方便。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 16.67L/min | 分辨率 | 0.01L/min |
| 大气压 | (0〜120)KPa | 分辨率 | 0.01Kpa |
| 大气温度 | (-40—80）℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
| 大气湿度 | (o—100)% | 分辨率 | 0.1% |

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！