SC-G1型稻谷自动考种分析及千粒重仪系统

一、用途

用于各类农作物实粒种子（谷粒、玉米、小麦、油菜籽等）的精确考种，各类粮库的虫口计数分析。可兼做表面光滑的昆虫计数或虫卵计数（如：米象、蚜虫、蚕卵、鱼籽等），以及被当作种子净度工作台用于种子净度检验。

- 主要技术指标

1、大景深的1200万像素彩色数码拍摄仪及A3幅面超薄背光灯板，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。

2、★能大批量自动分析成像后的种粒图片。拍照分析的种粒直径0.5～20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选，再分别计数分析。

3、★全自动数粒速度：1200～20000粒/分钟，数粒误差≤±0.1～0.4%，极少监视修正即达100%正确。全自动千粒重分析的精度误差≤±0.5%。对于直径较小的种粒（如油菜籽、蔬菜籽），单批次考种数量在5000～10000粒。

4、★可根据实际需求自行创制一键自动分析向导，适用于水稻、小麦、玉米、豆类、油菜籽、瓜子、蔬菜籽等各类农作物的自动精确考种、各类粮库的虫口自动计数，以及出苗数、均匀度分析，显示和输出计数结果。

5、★能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数（长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等），能精准显示种粒外接矩形，并可自动排序输出，及可输出粒径分布图表。

6、★具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习，并实现自动分类的特性，以及品种比对特性。

7、分析过程为全程电脑控制，高效、准确、简便易用，真正一键式操作，鼠标一点，结果即现。具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口。

8、可用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确目标区的个性化计数，也可对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。

9、分析图像结果可保存，能自动形成总报表，统计分析结果可输出保存至Excel表，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。

10、仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。

11、配有小区稻谷风选仪（分净率98%，最大风量3.5m³/min，最大风压1100pa，风选定时0--999秒，噪音<50db，功率≤160W，电压220V），用于分筛实粒秕谷。

三、标准配置

1、SC-G1稻谷自动考种分析及千粒重仪系统软件U盘及软件锁1套

2、大景深的1200万像系彩色拍摄仪1台

3、A3幅面超薄背光灯板1套

4、带RS232通讯接口的量程220g电子天平（精度1mg）1台

5、RS232接口通讯传输线1条

6、小区稻谷风选仪1台

7、种粒成像盘1个

8、种粒收纳小盘1个

备注：

1、本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

2、本产品需使用电脑，推荐：品牌电脑（酷睿i5九代以上CPU/8G内存/无线网卡,4个以上USB2.0口，Windows 10完整专业版或旗舰版）。

水稻自动计数、粒型分析