XRW-300B4热变形、维卡软化点温度测定仪

功能、适用范围：

主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，是一种智能化极高的测试仪器，广泛应用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。

采用PC机控制，数显千分表测变形，实时曲线绘制，直接在PC机上对试验数据进行二次处理，试验数据可以导入到OFFICE软件中，进行编辑排版。

执行标准：

符合GB/T 1633、GB/T 1634、GB/T 8802、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTMD 1525,

ASTMD 648等标准要求。

技术参数：

1）控温范围：室温～300℃

2）最大温度误差：±0.5℃

3）升温速度：50℃/h、120℃/h

4）温度测量点：1个

5）变形测量范围：-0.1mm～1.1mm

6）最大变形误差：±0.01mm

7）使用介质：甲基硅油或变压器油；

8）试样支承跨距：64mm、100mm

9）冷却方式：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷却或自然冷却；

10）具有上限温度保护功能；

11）试验架数：4个

12）控制方式采用单片机和PC机分布式控制系统；

13) 仪器尺寸：880mm×580mm×1400mm

14）所需空间：前后1m，左右0.6m

15) 电源：4500VA  220VAC  50HZ

配置：

1）主机 一台

2）试样架 四个

3）热变形压头 四个

4）维卡压针 四个

5）品牌台式计算机 一台

6）彩色喷墨打印机 一台

7）基于WIN98\2000\XP中文版下试验软件一套

8）电源线 一根

9）信号线 一根

砝码：

| 名称 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | T | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（g） | 1000 | 900 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 60(负载杆） |
| 件数 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |

备注：用户需备有冷却水源及通风排烟设备。

配套设备：

型材制样机：XXZ-II型材制样机

XXZ-II型材制样机产品概述：

XXZ-II型材制样机是采用机械加工手段，制备各种非金属材料试样的一种设备；主要用于塑料板材、管材、型材截断下料及长条试样的制取。本设备可供科研院所、大专院校、质检单位、生产厂不可缺少的设备。
XXZ-II型材制样机技术参数：
锯片转速：4000r/min 锯片直径：φ250mm
锯片厚度：3mm 锯片切割高度：45mm
切割行程：260mm 管材最大外径＜φ315mm
管材壁厚＜30mm 管材截断最大宽度≤150mm
工作台面尺寸：长×宽=570mm×460mm

实验油浴专用硅油：甲基硅油100CS  20L