中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器 微生物限度检查仪型号ZRX-4W

微生物限度过滤系统，基于薄膜过滤法的原理，与开放式过滤杯等组成一个完整的微生物过滤系统。以负压抽滤的方式达到微生物截留的目的。主要用于水质、药品、食品等介质中微生物检测及实验室中进行除菌、除微粒等。具有操作过程不易受到污染、

GB8538-2016饮用天然矿泉水检验方法  GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标

GB/T18204.5-213公共场所卫生检验方法（军团菌）

GB/T192985-2014包装饮用水     2015版中国药典参数：

1.适用耗材：F100/M50微生物限度培养器

2.培养器或滤杯容积：250/100ml

3.电源：AC220V/50HZ

4.功率：50W

5.流量：≥1500ml/min（泵流量）

6.噪音：≤60DB(A) 负载

7.重量：4.7kg

8.外型尺寸：39.5*21.5*16.6CM