TLC1型薄层显色加热板用途特点

薄层显色加热板在薄层实验室有多种用途，如：

1、色谱板活化；

2、展开后烘干溶剂；

3、加热点样缩小样点大小 ；

4、加热显色。（尤其是使用硫酸-醇显色的地黄类药品，在烘箱内加热显色会产生黑烟与腐蚀性气体，造成仪器内壁腐蚀、薄层板发黑，根本无法扫描定量）。

一、产品主要特点：TLC1薄层显色加热板

1.大尺寸载样加热台：开放式载样加热台面由不锈钢卡扣微晶玻璃面板一体化制成，台面尺寸250×250m

2.温控稳定系统：数字温控系统采用微处理机芯片，高灵敏度温度传感器，可使温度设置与控制精度达到±0.5℃，而且持续稳定；确保自整定功能（PID）和实时指示的准确性；

3.操控简便易行：双窗口四位数字设定与LED高亮数码管显示，触摸型按键，以及程序超时自动返回功能等人性化的界面设计，使温度设定和控制操作简便，更易掌握；

4.快速升温与恒温系统：本产品配备大功率加热元件，铝合金导热平板设计，热传导迅速均匀，可使载样加热台在短时间内达到指定温度并保持稳定；控温范围宽（标准设定值为室温～110℃，控温器设定上限可达400℃）

5.安全保护系统：本产品具备双重过温自动断电保护功能,避免用户意外损失，设备运行更加安全可靠；

6.稳固的载样加热平台：本产品载样加热平台使用整体加厚合金制造，稳重可靠，载样加热台还可兼做加热点样台；

7.防漏电耐腐蚀：本产品为热电分体式设计，载样加热台面板使用高温耐腐蚀钢化微晶玻璃制成，极易清洁维护，标准化外观简洁大方，无缝式设计使载样加热台遇到溶液泄漏时，可避免对台面下部加热电气电路部分的腐蚀；载样加热台高温工作时，独立的控温器可远离热源进行调控，保证温控电气电路部分不受高温及腐蚀影响，同时控温器由绝缘外壳封装，保证了操作人员的安全使用。

二、主要技术指标：TLC1薄层显色加热板

工作电源：AC220V(50Hz/60Hz)               测量精度：0.2%FS

超限显示：“Erc” “0000”“uuuu”         使用环境：≤35℃；≤85%RH

温度设定分辨率：0.1℃                     温度范围：室温—300.0℃

温度准确：±0.25℃                        恒温误差：±0.1℃

温度过冲：＜1.5℃                         加热功率： Max=2000W

重复性：±0.1℃

重量：主体加热板约15Kg；分体温控器约0.3Kg

屏幕显示：4位LED实际温度显示(红色PV)     4位LED设定温度显示(绿色SV)