新品便携式辐射检测仪/x，γ射线检测仪/剂量率/辐射剂量率 型号：ZRX-REGD

ZRX-REGD型便携式辐射检测仪是一款用于测量x，γ射线的便携式辐射检测仪器，它采用G-M计数管作为探测器，反应速度快，和国内同类仪器相比，该仪器具有更宽的剂量率测量范围。该仪器除能测高能、低能γ射线外，还能对低能X射线进行准确的测量，具有良好的能量响应特性。便携式辐射检测仪可以广泛应用于环境监测、卫生防疫、进出口商检、放射医疗、建材、石油化工、地质普查、废钢铁、核实验室等领域的放射防护监测，以及机场、车站、港口的放射性安检等领域。

ZRX-REGD型便携式辐射检测仪性能特点：

1、 高灵敏度，宽测量范围，良好的能量响应特性。

2、 高速微功耗微处理器单元。

3、 剂量、剂量率数字显示。

4、 全中文菜单式操作界面。

5、 LCD液晶屏显示，高亮背光。

6、 告警记录查询：内置剂量、剂量率数据储存，可随时查看，断电不丢失。

7、 可自定义设置剂量、剂量率报警阈值。

8、 电池电量实时显示功能，欠压报警功能。

ZRX-REGD型便携式辐射检测仪技术指标：

1．探测器：G-M计数管 。

2．测量范围：剂量率：0.01μSv/h～15mSv/h；

累积剂量：0.00μSv～999.9Sv

3．测量精度：0.01～1000μSv/h≤±5%

4．能量响应：≤±30%（48Kev～3.0Mev,137Cs）

灵敏度： 5CPS/μSv/h（相对137Cs）

6．角响应：仪器在0o～90o 时不超过校准方向上响应的25%

7．能量范围： 48KeV～3.0MeV

8．相对偏差：≤± 5% （137Cs）

9．报警阈值：可自行设定

10．报警声强度：＞80dB（50cm内）

11．显示单位 : 剂量率：Sv/h，累计剂量：Sv

12．电源：3.7V锂电池

13．功 耗：整机耗电≤120mW（不含显示器背光耗电）

14．重量： 700.0g ( 含电池 ) ；尺寸 20×10×3.5(cm)