溶出仪ZRS-8G

主要特点：

■  可安装6个篮杆或桨杆。

■  可放置8个185mm高度新溶出杯。

■  人机界面友好，操作简单、方便。

■  全部工作参数可预置并自动储存，下次开机无需重复设置。

技术参数:

■  搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm

■  转篮摆动幅度：≤1mm

■  转杆与溶出杯轴偏差：≤2mm

■  调速范围：25 ～ 200转/分

■  转速分辨率：1转/分

■  稳速误差：≤±4%

■  调温范围：5.0（室温）- 45.0℃

■  温度分辨率：0.1℃

■  控温误差：≤±0.3℃

■  计时累计时间：最长99小时59分钟，正计时

■  取样周期个数：最多9个不同的取样周期

■  取样周期时间：最长9小时59分钟/每周期。倒计时

RC-806溶出试验仪

RC-806溶出试验仪是按照中国药典和美国药典的要求在总结多年生产溶出仪的成功经验基础上，采用先进技术和元器件研制开发的一种新型药物溶出仪。该仪器采用双排8杯8杆，机头电动升降式结构，液晶屏显示菜单操作，预置程序控制。

主要特点：

- 机头电动升降，采用直线轴承，运动重复性好，自动化程度高

- 溶出杯盖全密封，可有效地防止溶出介质蒸发

- 转杆与溶出杯自动对中心定位，无须人工调整。

- 采用新型触摸液晶屏，菜单式操作，人机界面友好，使用更简便

- 恒温水浴采用内置集成温度传感器，用软件校正温度偏差。

- 程控试验功能，可设置执行10组预置程序，适用于常规重复性试验

- 基本试验功能可以需要随时改变运行参数，便于研究性试验

- 用户预置的程序及试验参数自动存储于，下次开机无需重复设置

- “定时关机”功能可在无人值守的情况下自动终止溶出试验进行。

- 自动预热”功能可在无人值守情况下定时开始预热水浴，节省人力和时间。

- 仪器具有超高温报警（>47℃），自动断开加热，

- 采用优质316不锈钢材料的桨杆、蓝杆和网篮体，质量性能符合新《中国药典》要求。

技术参数：

- 转杆位置数量：8个

- 溶出杯数量：8个

- 桨杆摆动幅度≤±0.5mm

- 转篮摆动幅度≤±1mm

- 转杆与溶出杯同轴度≤2mm

- 调速范围：25～250转/分

- 转速分辨率：1转/分

- 稳速误差≤±4%

- 调温范围：5.0（室温）～45.0℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 测控温误差≤±0.3℃

- 程控取样次数：≤ 12次

- 程控单次取样周期：≤24小时59分钟

- 仪器配置存储SD卡，具有将试验数据储存，转存，打印等功能。

- 连续工作时间：48小时

溶出仪RCY-808

RCY-808溶出试验仪是我公司在总结多年生产溶出仪的成功经验基础上，采用先进技术和元器件研制开发的一种新型药物溶出仪。

主要特点：

■ 机头电动升降，采用直线轴承，运动重复性好。

■ 溶出杯盖全密封，保温性能好，确保溶出杯与水箱盖板配合紧密。

■ 参数可预置并自动储存，下次开机无需重复设置。转速准确，运行平稳，能耗低。

■  恒温水浴采用内置集成温度传感器，用软件校正温度偏差。

■  计时器有三种工作状态可供选择。

■ 具有自检功能和自动保护功能，能给出多种保障提示信号。

■  采用优质不锈钢材料制造的桨杆、蓝杆和网篮体，质量性能符合《中国药典》要求。

技术参数：

■ 转杆位置数量：8个

■  溶出杯数量：8个

■ 转杆与溶出杯同轴度 ≤2mm

■ 调速范围：25 ～ 250转/分

■ 转速分辨率：1转/分

■  稳速误差≤±4%

■ 调温范围：5.0（室温）～ 45.0℃

■  温度分辨率：0.1℃

## RC12AD溶出仪

RC12AD溶出试验仪符合2020版《中国药典》。是按照《中国药典》和《美国药典》的要求而设计的新型药物溶出试验仪。该仪器采用双排12杯12杆四柱支撑结构形式，机头电动升降，其设计造型合理紧凑，美观大方，机械性能坚固、稳定。该仪器新采用新型驱动电机、新型温度传感器、新型液晶显示屏、最新设计的密封杯盖和全优化设计的电气控制硬件和软件，使仪器的功能更强大、操作更简便、性能更稳定可靠。该仪器的转杆转动、机头升降、试验计时是独立操作的，符合药典规定；它的“程控试验”及“基本试验”功能选项可方便于常规重复性试验或研究性试验。此外，该仪器还具有定时关机、自动预热、即时校准、超温报警、断电保护等功能，也可选用小杯法配件进行溶出度测定法第三法试验。

主要特点：

- 可安装12个篮杆或桨杆

- 可安装12个185mm高精度溶出杯

- 机头电动升降

- 转杆与溶出杯自动对中心定位

- 防止溶出介质蒸发的密封杯盖

- 液晶显示屏、中文或英文菜单式操作

- 转动、升降、计时各自独立按键操作

- 新型温度传感器温漂小、温度稳定性高

- 程控试验功能可执行12组预置的取样程序

- 基本试验功能可依需要随时改变运行参数

- 定时关机、定时自动预热功能

- 日期、时钟、温度即时校准功能

- 试验中的断电保护功能（5分钟内）

- 超低、超高温报警及二次过热保护功能

- 有U盘接口，可以将数据导出

技术指标：

- 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm

- 转篮摆动幅度：≤1.0mm

- 转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均不得超出2.0mm。

- 调速范围：25－250 转/分

- 转速分辨率：1 转/分

- 稳速误差：≤±2％

- 调温范围：5℃（室温）－45℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 控温误差：≤±0.3℃

- 程控取样次数：≤12 次

- 程控取样周期：≤99小时59分钟

- 工作噪声：＜60dB

- 工作环境：温度5－37℃，相对湿度≤80％

- 安全性能：符合国家行业标准

- 根据用户需求有偿提供溶出仪物理性能验证（机械校正）服务