中瑞祥霍尔效应测厚仪 瓶罐厚度仪型号:ZRX-18000

测厚仪是采用磁性测量原理：在被测的瓶罐内放入一粒钢珠，当被测瓶罐内的钢珠靠近仪器上的测量头时，测量头上磁场的引力就把钢珠吸在瓶罐的内壁上。这时钢珠与测量头之间的距离就是被测的厚度，该厚度与该磁场的作用强度成反比关系，通过测量该磁场强度就测出了有关的厚度。仪器能沿圆周或轴向连续测量瓶子的壁厚或底厚。仪器采用彩色触摸屏液晶显示，字体清晰明亮，具有自动捕捉最小值功能及数据保存功能。

霍尔效应测厚仪   瓶罐厚度仪  型号:ZRX-18000

主要技术指标：

1、 测量范围：0～8mm

2、 测量误差：  <= ±0.01mm。分辨率：0.001mm

3、 环境温度：0～40℃

4、 功率：15W

5、 电压：220V/50HZ

外形尺寸：长*宽*高300*200*170