恒奥德仪器喹啉不溶物测定仪  HAD-T2293A

一、概 述

本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T2293-2008《焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法》规定的要求设计制造的，适用于用高温煤焦油生产的焦化沥青类产品喹啉不溶物含量的测定。

试验原理：一定质量的试样，在规定的试验条件下，用喹啉进行溶解，对不溶物进行过滤、烘干、计算其质量分数。

二、主要技术参数

1、工作电源：    AC220V±10%，50Hz

2、加热方式：   不锈钢电加热管加热

3、浴    槽:    不锈钢防腐浴槽

4、控温范围：   室温～100℃

5、控温精度：    ±0.5℃

6、真空泵：     旋片式真空泵  1L/s

7、加热功率：   1800W

8、工作方式：   双联做样

9、环境温度：    -10℃～+35℃

10、相对湿度：    ≤85%