恒奥德仪器氢气发生器  1000ml氢气发生器  氢气发生仪HAD-28523R

概述

广泛用于石油、化工、煤炭、电力、高校等实验室分析检测部门。

高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、储液罐、缺液报警功能、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为多组筒式结构。制氢、排氧可同时进行，其电解面积超大、池温低、性能好、纯度高之优点。本仪器设有不返液装置，可有效的保证仪器无返液现象。

二.主要技术参数

1.电源电压:220v 50Hz

2.输出流量;0-1000ml/min

3.输出压力:0.4Mpa(需特殊力时,出厂前通知厂方另定)

4.功率:480W;

5.环境温度:0-40℃ 相对湿度<65%

6.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体

7.外型尺寸:520x280x400mm(xh)

8.重量:约24Kg;

三.仪器特点:

1.操作简单，只需启动电源开关，即可产气，输出压力稳定，流量由

数码显示，更直观醒目。

2.设有缺液报警装置，使用更方便

3.仪器可连续使用，也可间断使用。

3.仪器使用电源串连电池技术，可有效降低池内温度。

4.变色硅胶管采用304不锈钢材料，(有机玻璃管最佳替代品)

5.设有不返液装置，可有效的保证仪器无返液现象。