秒准（Mayzum）MAY-3001EX-NH

智能氨水密度浓度在线监控仪（光学法）

氨水，又称阿摩尼亚水，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。工业氨水是含氨25%～28%的水溶液，氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成一水合氨，是仅存在于氨水中的弱碱。氨水，指氨的水溶液，有强烈刺鼻气味，具弱碱性。氨水中，氨气分子发生微弱水解生成氢氧根离子及铵根离子。“氢氧化铵”这个名称并不十分恰当，只是对氨水溶液中的离子的描述，并无法从溶液中分离出来。氨在水中的电离可以表示为：反应平衡常数Kb=1.8×105。1mol/L氨水的pH值为11.63，。氨水是实验室中氨的常用来源。它可与含铜离子的溶液作用生成深蓝色的配合物，也可用于配置银氨溶液等分析化学试剂。

主要用途：

用作农业肥料。化学工业中用于制造各种铵盐，有机合成的胺化剂，生产热固性酚醛树脂的催化剂。纺织工业中用于毛纺、丝绸、印染行业，作洗涤羊毛、呢绒、坯布油污和助染、调整酸碱度等用。另外用于制药、制革、热水瓶胆（镀银液配制）、橡胶和油脂的碱化。

一、工作原理：本设备通过光在不同浓度的液体中产生的折射率不同，设备内置的传感器将接收到的感光信号先转换为折射率，再经过一定的浓度转换算法计算出不同液体的浓度值和密度值。市面上采用密度法原理转换氨水浓度的设备容易受气泡影响，且没有完善的温度补尝算法，测量误差较大，秒准MAY-3001EX-NH光学浓度计不仅不易受气泡影响，且内置温度补偿，改进了密度法测量氨水浓度误差大的缺点，能够更加准确的实时监测氨水浓度值，并且内置折射率、温度、密度、浓度的转换数据库，测量更加准确，实现实时在线监控氨水浓度、密度值。

二、设备简介：秒准MAY-3001EX-NH智能氨水浓度在线监控仪，不仅可以应用于化工厂，还可以应用于氨水卸氨过程中，实现对卸氨过程中的氨水浓度进行实时监控，还能与卸氨泵通信，同时计算出整个卸氨时间内氨水的平均浓度值，并将开始卸氨时间、卸氨时长、氨水平均浓度三个数据保存到设备的历史记录中。历史记录数据可以分页查看，也可以检索当前或前一天的数据，所有数据均可通过U盘自动导出。

秒准MAY-3001EX-NH智能氨水浓度在线监控仪既可以作为一个独立的系统完成氨水的浓度实时检测，也可以作为一个附加的功能模块与用户现场设备集成。设备可以通过有线/无线传输的方式，接入用户设备的PC、DCS 、PLC系统，数据可采用模拟量、数字量、开关量三种输出方式。系统的浓度探头测量光源寿命可长达10万小时，可以保证设备拥有一个较长使用寿命，同时探头内置了温度传感器，可以对浓度检测数据进行实时温度补尝，以保证浓度检测更为精准。

# 规格参数表：

| 品牌、型号、品名： | 秒准（Mayzum）MAY-3001EX-NH智能氨水在线密度浓度监控仪 |
| --- | --- |
| 浓度测量范围： | 0.0 ~ 35.0% |
| 浓度测量精度： | 0.1% |
| 密度测量精度： | 0.001g/cm³ |
| 适用温度： | 0-80℃ |
| 温度精度： | 0.1℃ |
| 温度补偿： | 自动温度补偿，0-60℃ |
| 测量参数： | 实时浓度、实时密度、实时温度、实时折射率、平均浓度、卸氨起始时间、卸氨时长 |
| 历史记录保存条数： | 100条（可拓展32GB） |
| 外形尺寸： | 防爆显示控制器：L300×W200×H150mm，壁挂孔距：350×150mm |
| 安装方式： | 探头：卡箍、螺纹、法兰 显示控制器（变送器）：分离式壁挂/嵌入式安装 |
| 探头触液部分材质： | 316L不锈钢（另有哈氏合金可选购） |
| 输入电源： | DC 24V 2A |
| 信号输出： | (4-20mA、(RS485/232数字量、(开关量（异常报警,上下限2路输出） |
| 耐压、防护等级： | 1MPa、IP67 |
| 防爆等级： | Ex ia IIB T6 Ga |
| 整机净重： | ≈1550g |
| 标准配置： | 显示控制器1台、浓度测量探头1只、1.5寸卡盘式探头安装底座1套 |
| 其他选项： | 多点数据集中采集系统、MAY-LOT无线数据远传功能 |
| 特殊标度： | 非标定制，按客户需求建立数据模型 |

# 特点描述：

- 安装方式灵活、体积小巧，安装方式多样化，可选卡箍/法兰/螺纹安装；

- 不受介质颜色、浊度、粘度、气泡、固体杂质、结晶体的影响，不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响；

- 出厂附带标定证书，内置温度补偿，即装即用，无需现场校准，也不需要定期校准；

- 由现场的卸氨泵控制设备浓度检测的启停；

- 所有的用户设置参数保存在设备内置的NAND Flash高速存储器中，掉电不丢失；

- 内置探头自动诊断功能，对于有可能出现的故障一目了然；

- 自动记录实时浓度、平均浓度、卸氨起始时间、卸氨时长；

- 自动保存历史记录，支持U盘、SD卡外置存储器，可扩展至32GB的外置存储空间；支持sqlite数据库，可以保存十万条历史数据数据；

- 可通过无线/有线远传功能实时远传至中控室PLC、PC、DCS等上位机系统；通过PC远程查看实时状态与报警。（需选配MAY-LOT数据远传模块）；

- 采用分体式设计，测量探头安装用户管道或槽体上，显示控制器可以壁挂或嵌入设备电控柜上，性价比高，非常适合自动化设备集成商在安装空间不足的工况下使用；

- 标配多组信号模拟输出：可选4-20mA、RS485/232数字量、开关量（异常报警,上下限2路输出），便于客户集成控制，提高自动化程度，提高生产效率；

- 内置温度补偿数据库，克服了单片机内存小，温度补偿范围受限制的缺点；温度传感器与浓度探头集成，紧贴测量介质，保证温度补偿及时、准确、可靠；

- 采用4.3寸触屏人机交互界面，显示内容更详细，彩色界面，操作便利，可拓展性强，可按用户需求定制功能；

- 采用智能化芯片，运行无需试剂耗材，功耗低，探头内部光源寿命可长达10万小时，稳定性高，使用寿命长；

连续测量，迅速反馈，消除人工检测误差，不再需要人工频繁取样检测，节省大量人力财力，自动记录每次卸氨的浓度值，便于溯源。