我司研发生产：在线光学浓度计、在线密度计、在线PH监控仪、全自动在线加药系统、自动排液系统、防误排误撞系统、台式密度浓度计、便携式折光仪、便携式密度浓度计，自有研发实验室，拥有100多种液体的温度补偿数据库，测量更加准确，承接非标定制单，欢迎来电咨询：陈工18926057813，项小姐18922855661

秒准（Mayzum）智能助焊剂在线浓度监控仪

型号：MAY-2001FLUX、MAY-2001FLUX-Pro

- 简介：秒准MAY-2001Flux智能助焊剂比重浓度在线监控、自动配比仪，可用于在线检测助焊剂、松香水的比重浓度，并当助焊剂的比重浓度超过上限值时，自动加稀释剂、助焊剂并配比到设定值，使工作用助焊剂的比重浓度始终处于标准值的上下限范围内，这对提升元器件的焊接质量有着非常重要的意义。本检测仪作为自动化绕线机、波峰焊设备一套辅助测量装置，尺寸设计合理，安装灵活，可以非常便利地内置于原设备的机柜内，用户不需要大作改造，即可快速成为原设备的一个功能扩展模块。如果有必要，检测仪还能够与原设备的PLC进行通信，可以将检测数据实时上传至PLC，再由PLC去完成相关的自动化控制功能。

- 工作原理：本仪表在工作时通过内置的电机产生高频振动在不同浓度的液体介质中产生的振动频率不同，振动的频率通过一个压电晶体检测出来，通过移相和放大电路，再由微处理器转换成比重浓度数字信号。

# 三、特点描述：

- 即插即用，免维护：安装方式灵活、体积小巧，无需对设备进行特殊改造；

- 自动补液、自动混配、自定义上下限报警、稀释剂缺液报警、浓度异常报警……

- 内置0-80℃温度补偿数据，克服了单片机内存小，温度补偿范围受限制的缺点。温度传感器与探头集成，紧贴测量介质，保证温度补偿及时、准确、可靠；

- 不受颜色变化影响，不易受振动、压力变化的影响；

- 无需现场校准，也不需要定期校准；

- 所有的用户设置参数保存在设备内置的NAND Flash高速存储器中，掉电不丢失；

- 标配多组信号模拟输出：可选RS485/232数字量、开关量（异常报警,上下限2路输出），便于客户集成控制，提高自动化程度，提高生产效率；

- 采用4.3寸或8寸触屏人机交互界面，显示内容更详细，彩色界面，操作便利，可拓展性强，可按用户需求定制界面和功能；

- 数据自动保存，便于查询：历史数据查询、实时数据曲线、导出数据，便于溯源（需选配MAY-LST历史数据存储功能）；

- 支持sqlite数据库，可存储高达30G的历史数据，数据可通过U盘导出到电脑或者通过无线远传功能实时远传至PLC、PC、DCS等上位机系统；通过PC远程查看实时状态与报警。（需选配MAY-LOT数据远传模块）

- 连续测量，迅速反馈，消除人工检测误差，不再需要人工点检，节省大量人力财力，保证数据一致性，提升产品质量；

- 采用智能化芯片，运行无需试剂耗材，功耗低，稳定性高，使用寿命长。

四、规格参数选型表：

| 产品型号 | MAY-2001Flux | MAY-2001Flux-Pro |
| --- | --- | --- |
| 测量项目 | 比重浓度、液位mm、温度℃ | 比重浓度、液位mm、温度℃ |
| 数据存储功能 | 不支持数据存储功能 | 实时浓度/液位/温度曲线、历史浓度/液位/温度曲线、历史浓度/液位/温度数据记录，30G的历史数据存储空间，可以存储1年以上的数据，支持历史数据查询、导出、删除、备份、还原等功能 |
| 对接MES系统 | 支持ModbusRTU或ModbusTCP协议，能与现场MES系统完美对接 |
| 比重浓度精度 | 0.0001g/cm³ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿，0-80℃ |
| 输出信号类型 | RS485 ModbusRTU（含多路报警信号、可由PLC控制设备的启停测试，推荐使用） 4路开关量（浓度上下限、助焊剂缺液报警、稀释剂缺液报警） |
| 电气接口 | 探头接口：M12*1.5、显示控制器接口：M16*1.5 |
| 输入电源 | 24V DC |
| 使用环境温度 | 0℃-80℃ |
| 显示控制器规格 | 4.3寸屏 | 8寸屏 |
| 安装方式 | 支持壁挂、嵌入式两种安装方式 |
| 整机净重 | ≈1450g | ≈2450g |