秒准（Mayzum）投入式在线浓度分析仪

型号：MAY3032/MAY3052/MAY3092

| 三种常用安装方式： |
| --- |
| 法兰安装：适用于罐体顶部插入 | 壁挂卡盘：适用于容器壁 | 壁挂延长支架：适用于槽体/池子顶部 |

一、工作原理:

MAY-3002系列在线液体浓度（糖度）监控仪，是根据光折射的原理来检测液体的浓度值，光在不同浓度的液体中产生的折射率不同，传感器将接收到的感光信号转换为折射率；通常情况下不同浓度的液体，其折射率与浓度会呈现一定的数学关系，根据拉格朗日插值算法（y=E1x3+E2x2+E3x+E4，其中x为折射率，y为百分比浓度，E1、E2、E3、E4为浓度转换系数）计算出某一折射率下对应的浓度值。

# 二、应用范围：实时连监测生产线液体的折射率、可溶性固含量和浓度等连续检测。  广泛使用在食品，饮料，制药以及化工行业，在线折光仪（在线浓度计）可用在稀释过程，混合过程以及终产品的浓度/水分/混合比率的监测，还可以用于在线清洗过程的效果监控。

# 1、各类液体混合比例的检测；

# 可溶性固形物含量和浓度的连续检测（蒸发，溶解，混合，稀释，提取等工艺）；

# 切削油、润滑油浓度的实时检测；

# 洗涤剂浓度的检测；

# 各类工业清洗剂浓度检测；

# 6、各类水溶液的浓度检测（食品，酱料、啤酒、麦芽汁、饮料，果汁、制药，化工，浆料，提取液、洗涤剂、清洗液、脱模剂、切削液等等）

# 特点描述：

- 适用于容器壁、槽体、罐体等顶部插入式安装；

- 不受介质颜色、浊度、粘度、气泡、固体杂质、结晶体的影响，不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响；

- 出厂附带标定证书，内置温度补偿，即装即用，无需现场校准，也不需要定期校准；

- 用户自定义上下限报警，触屏输入，操作简单易懂，现场可接报警灯；

- 无机械动作测量、确保稳定性和长寿命；

- 检测棱镜为光学级蓝宝石棱镜，耐刮擦、划痕及磨损；

- 检测棱镜全平面结构；运行无需试剂耗材且低功耗；

- 自带自动温度补偿功能，测量精度不受温度影响；

- 集成测量显示为一体，连接4.3寸显示控制器，线缆长度≤100米，适用于超高罐体安装，数据实时传输，便于观察；

- 内置报警、清洗及开关量信号输出，可接报警灯，可选无线数据传输模块，便于在中控室实时管控现场情况。

# 规格参数选型表：

| 产品型号 | MAY3032 | MAY3052 | MAY3092 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量项目 | 折射率、温度、浓度、Brix（或其他标度） |
| 浓度范围(Brix) | 0.0-30.0% | 0.0 - 50.0% | 0.0 - 90.0% |
| 折射率范围 | 1.3200-1.3810 | 1.3270-1.4200 | 1.3270-1.5177 |
| 分辨率 | 0.1 %，折射率 0.0002，温度 0.1℃ |
| 测量精度 | ±0.2 %，折射率 0.0003，温度 0.2℃ |
| 探头长度 | (0.5m (1m (定制 |
| 线缆长度 | ≤30米可定制 |
| 测量温度 | 0-80℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿，0-60℃ |
| 关键部位材质 | 触液面材质：316L/蓝宝石棱镜；传感器外壳：铝 |
| 输入电源 | DC24V /AC220V |
| 信号输出 | (4-20mA、(RS485/232数字量、(开关量（异常报警,上下限2路输出） |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐压范围 | ≤1MPa |
| 整机净重 | ≈2250g |
| 安装方式 | (法兰、 (壁挂卡盘、(壁挂延长支架 |
| 其他选项 | MAY-LOT数据远传模块、MAY-LST一拖多数据采集系统 |
| 特殊标度 | 非标定制，按客户需求建立数据模型 |