XY-G10便携式DPD余氯、二氧化氯双量程检测仪

产品概述：
XY-G10便携式DPD余氯、二氧化氯双量程检测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的余氯浓度检测，以便控制水的DPD余氯、二氧化氯达到规定的水质标准。
产品原理：

本仪器采用DPD法，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变成红。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较红色深浅从而得到DPD余氯、二氧化氯的浓度大小。
技术参数：

| 测量范围 | 0-10mg/L(DPD余氯） | 0-10mg/L（二氧化氯） |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5%FS |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

产品特点： 
1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。
2. 可自动调零和1～5点自动校准。
3. 交直流两用，高性能锂电池，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。
4. 分辨率高。