五、注意事项：

1、超声波正常运行时，应听得到超声波与槽体谐振的均匀声音，且清洗液表面无激荡，只有空穴爆破引起的波纹，如果有间断性振荡，请加入少许清洗液或排出少许清洗液，消除振荡有利于清洗物件；

2、在保证清洗物件洁净的前提下，尽可能间断性工作和不加温，因为加温和长时间超声工作会使机箱内温度升高，易加速电子器件的老化；

3、绝不能使用易燃和腐蚀性的清洁剂；

4、当清洗槽无适量清洗液时，绝不能开启加热和超声波；

5、防止清洗液和水进入机箱内，浸湿线路板和震子，会烧毁电子元件；

6、如有异物落入槽底应立即取出(不可用手直接拿取，以防受伤)；

7、换液或排液时，应在槽中清洗液常温情况下进行，且一定要关机并拔掉电源线！（清洗完成后，不得在清洗槽内积液！）

8、清洗工作完成后，应立即清洗和清除槽中的污垢，保持外表洁净、干燥；

9、每次开机工作时间不宜过长，开机15分钟左右应停机五分钟散热，以便更好地保护机器，降低故障率。

保 修 卡

1、机器型号： 机身编号：

2、购买日期：

3、保修期：壹年。自购买日期记起，壹年内因正常使用而发生故障， 凭本卡、发票或收据均可享受免费保修。往返运费由购买方承担。

4、因人为损坏、擅自拆装与维修、没有按照使用说明书的正确指示进行操作以及缺乏合理的保养等，造成的人为故障不在保修范围内。保修范围外的维修服务，将视实际情况收相应的材料费用。

桌面型机械控制超声波清洗机

使

用

说

明

书

- 请在使用本产品前认真阅读使用说明书

- 请保存好此使用说明书

谢谢惠顾！请在使用前仔细阅读本使用说明书！

- 机器组成部份：

a) 主机一台，b) 隔音盖子一个，c) 电源线一条

- 应用范围：

超声波清洗机具有其它物理清洗或化学清洗无可比拟的优越性，因此广泛应用于服务业、电子业、医药业、实验室、机械业、硬质合金业、化学工业等诸多领域。

三、 技术参数：

| 型号 参数 项目 | BK-240J |
| --- | --- |
| 超声频率(KHz ) | 40 |
| 超声功率(W) | 240 |
| 超声定时方式 | 机械控制 |
| 超声定时时间（分） | 1-30 |
| 内槽尺寸（长*宽*高）mm | 300*240*150 |
| 外形尺寸（长*宽*高）mm | 330*270*270 |
| 容量（L） | 10 |
| 加热功率（W） | 400 |
| 温度控制（℃） | 20-80 |
| 排水 | 有 |
| 盖子 | 有 |
| 电源 | 单相 AC 220V 50Hz |

四、 操作方法：

1、开箱后，轻微摇晃机器，听机箱内有无响声，确认零件有否松脱；

2、机器放置在通风干燥的地方，确保机器处于水平位置；

3、按清洗所需加入适量的清洗液（如需加热，液位不得低于2/3槽深）；

4、正确连接电源插头：请务必确保所供电源有可靠接地线！

5、调节超声波工作时间：

接通电源后，顺时针旋转右边定时器旋钮，至1～30分钟时间刻度盤上达到所需清洗时间。指示灯亮，并发出“ZIZI”的声音，显示超声波开始运行

6、调节工作温度（如有必要才选择加热）：

顺时针旋转左边的温度控制器，至所需温度（40-60度最佳清洗温度）加热指示灯亮，加热元件开始工作

7、完成工作后关机：

清洗工作完成后，如不需再操作，应先关上加热元件，断开电源；待清洗液冷却至常温后倒掉清洗液，并将机器内槽及外壳擦净。