BJPX-H系列带透视窗电热恒温培养箱(病毒灭活仪)技术参数

|  | BJPX-H54Ⅱ | BJPX-H88Ⅱ | BJPX-H160Ⅱ | BJPX-H200Ⅱ | BJPX-H270Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 带透视窗触摸屏 |
| 公称容积（L） | 54 | 88 | 160 | 200 | 270 |
| 额定功率（W） | 345 | 345 | 495 | 645 | 645 |
| 温度控制方式 | PT100 |
| 温度控制范围 | Rt+5--85℃ |
| 温度波动（℃） | ±0.5（@37） |
| 温度均匀性（℃） | ±1（@37） |
| 环境温度（℃） | 5-30，建议25±2 |
| 工作室尺寸（mm） | 395*364*395 | 500*364*500 | 558*518*600 | 598*548*638 | 665*600*720 |
| 外形尺寸（mm） | 522*626*587 | 627*621*692 | 685*779*790 | 725*809*830 | 791*859*912 |
| 圆形容积（mm） | Φ360x370=37.6L | Φ360x470=47.8L | Φ510x570=116.5L | Φ540x610=139.7L | Φ590x690=188.6L |
| 隔板 | 标配2块，数量可增加 |
| 电源电压 | AC220/110V |
| 显示界面 | 3.5寸触摸屏 |
| 灭菌 | 可选配UV |

◆适用范围

- 本系列产品可供科研、大专院校、生物、农业等单位的实验室、化验室做储藏菌种、生物培养等科研使用。

◆产品特点

1、精密的结构设计

● 巧妙的一体化结构设计避免破坏不锈钢内胆整体和谐性，大大的提高了产品品质。

● 独特风道的设计，使温度更加均匀。

- ● 防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落。

2、精确的温度控制

● 内腔各面采用铝箔包裹，优质保温棉填充内胆与隔板空隙，升温快，保温效果好，使温度更加均匀性。

● 温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

3、无菌性

● 可选配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。

● 内胆均为优质拉丝不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。

4、安全保护

● 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。

● 对样品的保护——具有超温报警，箱内温度超出设置温度1℃将启动报警。

● 对仪器的保护——增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害。