生物组织染色机是一种由样品转移系统、染色系统等组成，通过自动化程序控制，将样本置于染色架上并按照设定的程序依次进入指定的试剂缸中，达到自动染色、烘干的目的，并实时显示设备的运行状态、数据等信息，便于操作人员及时处理和控制，广泛应用于临床病理分析及动植物细胞研究。

1.主要技术参数

| 型号 技术参数 | BK-RS1A |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 1200*480*450 mm |
| 额定电压 | AC 220V±10% |
| 额定频率 | 50 Hz±10% |
| 额定功率 | ≤1000 W |
| 液缸数量 | 14个（第1缸为烘干缸、第8缸为清洗缸） |
| 单缸容量 | 1200ml |
| 单缸处理时间 | 0~59min |
| 沥液时间 | 0~59s |
| 染架容量 | 72片 |
| 可编次序 | 0~24个 |
| 可储存程序 | 8套 |
| 噪音 | ≤60dB |
| 整机重量 | 80Kg |

- 产品特点

- 5.5寸超大液晶触摸显示屏，实时显示设备工作状态，操作灵敏；

- 丰富的人机对话界面，具备在线帮助功能，操作简单易学；
3. 智能进出水控制系统，确保清洗充分的同时节约用水；

- 自动烘干功能，智能控制热风系统，烘干效果好，节能耐用；
4. 具备沥液功能，确保染色质量。
5. 具备开机系统自检功能，确保使用安全。
6. 全智能化设计，异常情况及时判断自动处理，并具有误操作提醒功能。
7. 中、英文界面互换，满足不同客户需求。
8. 染色处理方式可自定义，能满足多种染法、多种用户、多种标本的要求。
9. 缸面沥液时间可调，减少窜液机会，延长试剂使用时间，减少污染。
10. 全封闭结构，环保外排式空气净化系统，高效处理有毒有害气体。
11. 可储存多套的可编程控制程序，并可在线查询。