BIOBASE

BJPX-SP10型血小板恒温保存箱技术参数

血小板解冻完成后，在等待给患者输注的过程中，需要在20℃-24℃的恒温环境中不停的摆动保存。BIPX-P10血小板恒保存箱，就是按照该此要求制作的设备，将解冻完成后的血小板平置放入内腔保存架上时，机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复，水平振荡，解决了血小板安全保存的问题。

一、产品特点（带★号的是BIOBASE独有的技术指标）

★1、多种方法监控设备温度，信息的完整记录和质控数据的溯源

- 实时打印温度记录，随时监控设备温度变化(选配）；

- 该设备具有USB数据导出功能，实现数据可追溯性，方便质量监控；

2、机器运行微处理器控制并具有系统自动检测功能。

3、温度超高/低报警，非正常关机报警，使工作人员随时知道设备运行是否正常。

★4、振荡装置（电机）出现故障、设备的门在没关严的情况下自动报警，报警方式为声光报警。

★5、7寸超大触摸显示屏，业内独家，界面清晰直观，操作方便。

★6、具有紫外线消毒功能，腔内保持洁净无菌的环境。

★7、标配LED照明功能，打开箱门照明灯自动开启，极大方便客户操作使用。

8、进口扎努西压缩机，无噪音，使用寿命长，制冷效果好，质量稳定；制冷方式：风冷R134A非氟氯化碳制冷剂，R134A非氟氯化碳制冷剂是目前国际上要求使用的环保型制冷剂，排放的废气对人体和大气无害。

★9、设备托盘采用模具制作，解决了血小板的存放安全，业内独家。

★10、设备配有漏电保护器，如设备出现漏电情况自动断电。

11、具有自动化霜除霜功能，使腔内不会因为冷凝器长时间的工作而导致结冰。

12、双层电加热钢化璃门，隔温效果好，保持箱体温度长时间恒定。

13、304级不锈钢内胆，保持内胆永不生锈。

14、带锁福马脚轮方便移动，可调水平

二、技术参数

控温方式：数字信号 监测，微处理技术

控温范围：22.0℃±2.0℃

报警温度: <20℃、>24℃、非正常关机报警

振荡幅度：50mm

工作方式：连续左右往复，水平振荡

振荡频率：60±5周/分钟

环境温度：5℃～35  ℃

输入电压：220-240V，电流3.5A，工作频率50Hz

制冷功率：240W   制热功率：690W

外形尺寸：宽*深*高  645mm*730mm*1225mm

单层存放面积：宽*深*高  315mm*365mm*75mm

存放血小板袋数：1~12袋   层   数：3层

设备净重：138Kg

# Text boxes

BIPX-SP10型