SC-MS小麦亩穗数测量分析仪系统

一、用途

小麦穗数是构成小麦测产量的要素，快速准确统计穗数有利高产栽培和良种选育。然而，人工田间调查法较主观，且费时费力。万深SC-MS型小麦亩穗数测量分析系统用深度学习Ai图像识别方法，只要垂直于麦地（4球分别位于视野长边附近）用任何方式对焦小麦后拍照，即可在小麦的杨花期、灌浆期、半成熟期快速精准地算出亩穗数，以提高工作效率。广泛适用于各农科院、种子站、育种公司、学校的小麦育种。

二、主要技术指标

1、升降可调4球式面积标定组件外观轻巧、携带方便、支撑安放稳固。

2、★面积标定组件沿其杆中心间距各为780mm和1100mm可换（以便计数结果的交叉验证），标定高度在580-1500mm可调。

3、★用授权的安卓智能手机拍照直接分析，且拍摄视角能被自动矫正，避免形变误差。

4、★具有遮挡率补偿特性，对小麦在杨花期、灌浆期、半成熟期的数麦穗误差<±4%，可缩放图像查看和点击修正，以达100%正确数穗。

5、可批处理智能计数拍照范围内麦穗数、麦穗数平均值和按标定面积自动估算亩穗数。

6、自动导出生成EXCEL格式报表，支持数据的进一步筛选、编辑和分享。

三、标准配置

1、升降可调4球式面积标定支撑组件（各含长短杆）1套

2、蓝牙自拍杆1套

3、手机APP使用账号1个

备注：

1、本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

2、本产品需使用安卓或鸿蒙系统的拍照手机。

3、可选配：摄像头（仅在安卓手机上可用）+数据线+手机支架套件，以使拍照更方便

摄像头+数据线+手机支架套件，人站在两蓝色球的中间

# Text boxes

4球式面积标定支撑组件