经皮黄疸仪技术参数

●使用环境：10℃-30℃

●相对湿度范围：≦80%RH

●大气压力范围：75KPa106KPa

| 规格型号 | BY-D-Ⅰ |
| --- | --- |
| 检测方式 | 光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较 |
| 显示方法 | LCD显示屏 |
| 示值误差 | 00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL |
| 精密度 | RSD＜2% |
| 光源 | 氙闪光灯 |
| 电源 | 7号1.2V镍氢充电电池4节 |
| 测量次数 | 每充足一次电能检测约800次 |
| 重量 | 约157g（含电池组） |
| 尺寸(mm) | 175（长）×68（宽）×26（厚） |
| 校验盘 | 对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl |